MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 021/2015

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O prefeito de Pinheiro Preto faz saber a todos os interessados, que o edital de licitação nº 021/2015, modalidade Pregão Presencial, passou a vigorar com alterações, tendo sido suprimida a exigência quanto às normas ambientais TIER 3.

1. DO OBJETO

O presente processo tem por objeto a aquisição de um Rolo Compactador Vibratório de Solo, novo, ano de fabricação e modelo 2015, auto propelido, cabine fechada com ar condicionado original de fábrica e certificação ROPS/FOPS, equipamentos com motor turbo de 4 cilindros, alimentado a diesel, com potência mínima de 100 HPs, direção hidráulica, painel com horímetro, espelhos retrovisores externo, espelho retrovisor interno, janelas laterais, limpadores e lavadores do para-brisa dianteiro, indicadores (combustível, voltagem, frequencímetro/tacômetro, carga da bateria, filtro de ar, filtro hidráulico, freios, pressão de óleo do motor), luzes de trabalho, luzes de direção, dispositivo de segurança para partida em neutro, capacidade de subir rampas de no mínimo 55%, peso operacional mínimo 10.500kg, largura mínima de rolagem de 2.000 mm, eixo traseiro com limitador de derrapagem, tração nas rodas e no cilindro, sistema de freio de emergência multiuso, livre de ajustes, equipado com alarme de marcha ré, buzina, luzes de trabalho, assento ajustável e cinto de segurança.

Desta forma, fica redesignada a data de 05/05/2015 para ter lugar a sessão de julgamento, CUJO CREDENCIAMENTO OCORRERÁ das 09:45 às 10:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:00 hs.. Os demais termos e cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Pinheiro Preto, 15 de abril de 2015.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito