# EDITAL DE LICITAÇÃO

# TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.827148/0001-69, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. EUZEBIO CALISTO VIECELI, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 005/2016 Processo Administrativo nº 106/2016, visando a contratação de empresa para execução de Obras e Serviços de Engenharia, CONSISTENTES NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TORRES AUTO-PORTANTES PARA SEREM FIXADOS OS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA ATENDER O PROJETO PILOTO COMUNIDADES RURAIS DIGITAIS, de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, Convênio nº 2015TR001782, Processo Nº 00006359/2015.

Os Envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS” deverão ser protocolizados junto ao Setor de Licitações, localizado na sede administrativa do Município, sito Av. Mal. Costa e Silva, 111, Centro, Pinheiro Preto, SC, até às 10:00 horas do dia 30/05/2016, sendo que a abertura dos envelopes será no mesmo dia às 10:15 horas. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO, forma de execução indireta, regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, consoante condições estatuídas neste Edital, bem como normas da Lei Federal nº 8.666/93, e Convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina nº 2015TR001782 – Proposta 156677.

1 – DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a Aquisição e instalação de Torres Auto-Portantes, que suportem ventos de no mínimo 140 Km/h, para serem fixados equipamentos para transmissão de sinal de internet, com altura e demais especificações descritas no Anexo I do presente Edital,  abarcando o fornecimento e a instalação dos equipamentos e softwares necessários para funcionamento das Torres, incluindo suporte técnico, para atender o Projeto Piloto em Comunidades Rurais Digitais.

§ 1º Local e horário para retirada do Edital, esclarecimentos e informações aos licitantes: Seção de Licitação e Compras do Município de Pinheiro Preto Av. Mal Costa e Silva,111, Centro, Pinheiro Preto – SC, CEP 89.570-000, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, fone: (49)3562-2000.

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E LOCAL

2.1 Poderão participar da licitação:

2.1.1 Somente pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e que preencham as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.1.2 Empresas cadastradas junto à Administração ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta, observada a necessária qualificação (§ 2º do art. 22 da Lei n. 8.666/1993).

## 2.1.3  Será admitida a participação de consórcio, devendo ser atendido, nesse caso, ao previsto no Art.33 da Lei 8.666/93.

2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

- Estrangeiras que não funcionem no País.

- É proibida a participação de empresas consorciadas na mesma licitação em mais de um consórcio ou individualmente.

2.3 Condições Específicas

2.3.1 Deverá a empresa vencedora implantar Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes na execução dos serviços, de conformidade com o disposto na NR 10 da Portaria 3214 de 08/06/78, do Governo Federal.

2.3.2	A Fiscalização exigirá o cumprimento das medidas de segurança, tais como: a utilização, por todos os operários alocados para os serviços, de capacetes, luvas, cintos de segurança, óculos de segurança e/ ou calçados apropriados a cada tipo de serviço. Os operários deverão utilizar equipamento de proteção especial para trabalhos em solda, caso ocorram (máscara ou óculos), em eletricidade (luvas de borracha), em alturas elevadas (cintos de segurança), etc.

2.3.3 Todos os equipamentos mecânicos, caso venham a ser utilizados, deverão ser dotados de dispositivo próprio de proteção e segurança.

2.3.4  A empresa contratada deverá apresentar ao final da obra o projeto das instalações com devido registro e recolhimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da execução do sistema.

2.3.5 Os equipamentos expostos e sujeitos a contato pelas pessoas, deverão ser particularmente protegidos contra choques, desgastes e tentativas de vandalismo.

2.3.6 Todos os equipamentos e acessórios deverão ser novos e estarem em perfeitas condições de uso e funcionamento.

2.3.7 Todos os produtos utilizados deverão estar de acordo com as normas técnicas nacionais pertinentes (ABNT). Todas as unidades de medida adotadas deverão, obrigatoriamente, constar do Sistema Internacional de Unidades, em sua última revisão.

2.3.8 A logística de implantação deverá ser descrita e enviada para apreciação e aprovação deste município, para maior organização de seus servidores designados a acompanhar a Implantação juntamente com a equipe Fiscal da Secretaria Do Estado da Agricultura e da Pesca. A planilha de entrega e logística de Implantação deverá ser entregue em até 05 dias após a assinatura do contrato entre as partes.

2.3.9 A CONTRATADA deverá fornecer todas as licenças necessárias, bem como as exigidas por lei, para o perfeito funcionamento dos sistemas propostos neste projeto, tal como o Serviço Limitado Privado (SLP) (Submodalidade – Prefeituras), o qual será responsável pela elaboração dos Projetos junto a Anatel, preenchimento de todos os Formulários, Cadastramento das Estações, emissões de ARTs para compor a responsabilidade técnica do presente neste processo de aquisição de equipamentos e serviços.

2.3.9.1 Todas as Custas com o SLP e em nome do município serão por conta da contratada, demais custas com as taxas de anuidades posteriores perante a Anatel pela modalidade dos serviços se darão através de desembolso da Prefeitura Municipal que arcará com tais custas anuais com taxas de licenciamento das Estações.

2.3.10 A garantia dos equipamentos; acessórios e serviços será pelo período de, no mínimo 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do recebimento definitivo dos equipamentos; acessórios e serviços concluídos, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecido pelo fabricante;

2.3.11 A contratada será responsável por adequar e ou proporcionar a infraestrutura adequada dos pontos elencados neste projeto a fim de possibilitar a perfeita transmissão de dados, interligando-os ao Paço Municipal de forma confiável e segura, devendo ser previstos suportes para antenas e a interligação dos rádios aos nobreaks, bem como pela instalação e configuração de switches e nobreaks.

2.3.12 A contratada deverá fornecer todos os equipamentos de transmissão devidamente homologados pela ANATEL, apresentando documentos que comprovem tal homologação e deverá conduzir a liberação de SLP – ‘’Serviço limitado privado Prefeituras’’ regulamentando toda a rede de transmissão de dados em questão, a fim de licenciar esta modalidade de serviço junto a Prefeitura e ANATEL, comprometendo-se com o pagamento de todas as custas e taxas junto ao órgão regulamentador (ANATEL).

2.3.13 A contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos e programas, as respectivas documentações técnicas que contemplem as atividades de instalação, a compreensão completa do uso, customização e configuração dos equipamentos a fim de se verificar o perfeito funcionamento dos mesmos.

2.3.14 A empresa contratada fornecerá garantia integral on site dos serviços oferecidos por um período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de finalização dos serviços e estando toda a rede e equipamentos em pleno e perfeito funcionamento, compreendendo defeitos decorrentes da implantação do projeto, fabricação, montagem, construção, transporte ou configuração de softwares.

2.3.15 A contratada será obrigada a prestar serviços de manutenção preventiva e fornecer suporte técnico, pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de término da instalação e configuração de toda a rede, materiais e equipamentos e estando todo o conjunto em pleno e perfeito funcionamento. O atendimento ao serviço deverá ser prestado em um período não superior a 24 horas após o chamado e o término do conserto ou substituição dos mesmos não poderá ocorrer em um período também superior a 36 horas após seu início, os serviços de manutenção e de suporte técnico deverão ser prestados no regime de atendimento das 08:00 às 18:00, de segunda a sábado, todos os dias do ano.

2.3.15.1 Entende-se por Assistência Técnica, durante o período de garantia, a execução por parte da Licitante vencedora de toda manutenção preventiva e corretiva do sistema, e corretiva dos equipamentos quando advindas por defeito de fabricação e de componentes ou softwares fornecidos. Os recursos necessários para as manutenções citadas no item anterior deverão estar disponíveis diuturnamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados e poderão, a critério da contratada, ser acompanhadas por funcionários por estes indicados. Os serviços de manutenção legal e corretiva serão executados pela empresa vencedora mediante solicitação da contratante ao serviço de atendimento técnico da referida empresa. Deverá estar incluso no serviço oferecido pela licitante vencedora, sem ônus adicional, conserto e configuração dos equipamentos fornecidos pela mesma durante o período de garantia.

2.3.15.2 A contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar infraestrutura de Manutenção e Assistência Técnica condizente com o tempo de chamada conforme descrito acima, a fim de reduzir o tempo de chamados e da manutenção.

2.3.15.3 A contratada será obrigada a prestar serviços de acompanhamento técnico de funcionamento do sistema via Monitoramento por Software de gestão da rede e enlaces durante contrato a partir da data de término da instalação e configuração de toda a rede, materiais e equipamentos e estando todo o conjunto em pleno e perfeito funcionamento.

3. DA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

3.1 O Prazo de duração do consórcio, que deverá ser igual ao prazo do contrato desta licitação, acrescido de 12 (doze) meses;

3.2 Deverá ser designado a empresa líder, representante legal e integradora do consórcio, que será a interlocutora com o Município de Pinheiro Preto/SC;

3.2.2. A empresa líder do consórcio deverá atender aos seguintes requisitos:

I - Ser registrada no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

II - Ser a única interlocutora entre o Município de Pinheiro Preto/SC e as outras empresas do consórcio;

III - Ser representante legal dos consorciados para todos os atos administrativos, financeiros e judiciais;

IV - Ser empresa brasileira.

3.3 Todos os proponentes consorciados deverão apresentar juntamente com suas propostas, protocolo de intenção de constituição de consórcio e ainda um termo de compromisso expresso, subscrito por todas as empresas consorciadas, de que providenciarão, antes da assinatura do eventual contrato decorrente da presente licitação, o arquivamento do instrumento da constituição do consórcio no registro do comércio local de sua sede, e publicação da respectiva certidão de arquivamento ou registro no cartório de registro de títulos e documentos, conforme a natureza das empresas consorciadas.

3.4 É proibida a participação de empresas consorciadas na mesma licitação em mais de um consórcio ou individualmente.

3.2.5. As empresas que vierem a ser contratadas em regime de consórcio, visando evitar a bitributação, poderão apresentar, através da empresa líder, faturas independentes referentes a sua participação nos trabalhos, mediante prévia consulta e aprovação da fiscalização do Município de Pinheiro Preto/SC.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante, com credencial específica apresentada separadamente fora do envelope nº 1 – HABILITAÇÃO. (Modelo no Anexo II).

4.1.1 A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado ou o sócio responsável pela empresa que será credenciado no ato da abertura da licitação.

4.1.2 Será permitido para cada credenciado 1 (um) assessor o qual limitar-se-á a análise documental e contatos apenas com seu representante.

4.1.3 Ocorrendo interferência do assessor que prejudique o andamento da reunião, o mesmo será afastado da mesa de reuniões e proibido contato.

4.1.4 Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, é salutar que as proponentes se façam representar na sessão de abertura dos envelopes por representante com poderes decisórios.

4.1.5 A credencial deverá ser apresentada por instrumento de mandato (procuração) ou carta de credenciamento.

4.1.6 Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, e última alteração, devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

4.1.7 Registro comercial, no caso de empresa individual.

4.1.8 Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

4.1.9 Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir

4.2 As microempresas e empresas de pequeno porte que pretenderem beneficiar-se das prerrogativas da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também, DECLARAÇÃO de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso), e que desejarem exercer preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços. A declaração deve ter sido emitida há no máximo 60 (sessenta) dias.

5 – DA HABILITAÇÃO

5.1 Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, contendo no envelope a seguinte indicação:

# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

# TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

# ENVELOPE Nº 01 – “HABILITAÇÃO”

5.2 No Envelope de Habilitação deverão estar inseridos os seguintes documentos:

5.2.1 – Quanto à Habilitação Jurídica

5.2.1.1 Registro Comercial no caso de empresa individual, ou

5.2.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou

5.2.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

5.2.2 – Quanto a Regularidade Fiscal

5.2.2.1 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão quanto à Dívida Ativa da União;

b) Certidão de Regularidade com os Tributos e Contribuições Federais;

5.2.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio do proponente;

5.2.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio do proponente;

5.2.2.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.2.2.5 Comprovante de Regularidade perante a Seguridade Social, através da apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND/INSS;

5.2.2.6 Comprovante de Regularidade junto ao FGTS, através da apresentação do CRS/FGTS, em vigor;

5.2.2.7 Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme determinado pela Lei 12.440/2011;

5.2.2.8 Declaração de cumprimento do disposto no art. 27, V, da Lei n. 8.666/93 – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES expressa de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de acordo com o que estabelece o Decreto nº 4.358, de 05/09/2002 (modelo no ANEXO VI);

5.2.2.9   Declaração de não possuir qualquer impedimento para licitar com o Órgão Público – IDONEIDADE (modelo no ANEXO VII)

5.2.2.10  Certidão de registro no cadastro de fornecedores do Município;

5.2.2.11 Comprovante de Inscrição Estadual, se houver.

OBS: Todas as Certidões devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentação e das propostas;

5.2.3 - Quanto à Qualificação Econômico-Financeira

5.2.3.1  Certidão negativa de recuperação fiscal/falência/concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida(s) até 60 (sessenta) dias antes da data limite para apresentação das propostas.

5.2.3.2  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, registrado na Junta Comercial do Estado e/ou publicado na imprensa e/ou cartório competente, com os termos de abertura e encerramento, assinado pelo contador responsável e pelo proprietário da empresa, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, conforme índices de escritos a seguir, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta (Artigo 31, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21.06.93): O Balanço e as demonstrações a ser em apresentados, deverão ser cópia extraída do Livro Diário, com apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado ou Cartório de Registro Civil. Em se tratando de balanço patrimonial apresentado através do SPED (Sistema de Escrituração Digital), o livro digital deverá estar devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado, nos termos da Instrução Normativa DNRC Nº107/2008, que dispõe sobre procedimentos para a validade e eficácia dos instrumentos de escrituração dos empresários, sociedades empresárias, leiloeiros e tradutores públicos e intérpretes comerciais. Em se tratando de sociedade por ações (“SA”), deverá ser apresentada a publicação em órgão de imprensa oficial. A avaliação será efetuada através das seguintes análises:

Índice de Liquidez Corrente (ILC)=Ativo Circulante>1,00

Passivo Circulante

Índice de Liquidez Geral (ILG)=Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo>1,00

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Grau de Endividamento (GE) = Passivo Circulante +Exigível a Longo Prazo<1,00

Ativo Total

Observação: As empresas deverão apresentar Planilha demonstrando sua situação financeira, conforme requerida no item acima devendo ser assinada pelo contador da empresa.

§ 1º   Na assinatura do contrato a contratada deverá oferecer Garantia, na forma do art. 56, § 1º, incisos I, II e III, da Lei n. 8.666/93:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária.

§ 2o  A garantia não excederá a cinco por cento do valor do contrato.

§ 3o  A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

5.3  Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos por 6 (seis) meses contados da expedição.

5.4  Os documentos apresentados poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação por qualquer membro da Comissão. Não serão aceitas fotocópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX) e ou ilegíveis.

5.5  A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo os documentos para habilitação, os quais serão rubricados e examinados pelo(s) representante(s) dos proponente(s) devidamente credenciados, que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão.

5.6  A Comissão de Licitação verificará imediatamente o atendimento às exigências do Edital e inabilitará, liminarmente, quem não tenha correspondido aos requisitos para habilitação.

5.7 O(s) envelope(s) nº 2 – PROPOSTA do(s) licitante(s) inabilitado(s), estará(ão) disponível(is), intacto(s) em seu(s) fecho(s), para retirada na Seção de Licitação do Município, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias. Caso o(s) licitante(s) não o faça(m), este(s) será(ão) destruído(s) após o resultado final da licitação.

5.2.4 - QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Qualificação técnico-operacional

5.2.4.1  Certidão de registro da empresa no Conselho respectivo de Santa Catarina, ou visto do mesmo, no caso de empresa não sediada no Estado, com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas;

5.2.4.2 Certidão de registro do engenheiro responsável técnico (pessoa física) perante o Conselho Regional respectivo, dentro do prazo de validade;

- Comprovação de aptidão do profissional vinculado a empresa proponente por execução de obras ou serviços mediante a apresentação de Atestado ou Certidão de obras com características e dimensões semelhantes aos objetos deste edital, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado pelo CREA ou CAU, podendo somar mais de uma ART.

5.2.4.3 Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a capacidade de entrega do objeto ou outro com complexidade técnica similar ou ainda que comprove que a licitante fornece ou presta, sem restrição, serviço de natureza compatível com o objeto desta licitação, devidamente registrados na entidade profissional competente.  A declaração deverá conter: o nome e o cargo do responsável que assinou; a indicação de terem sido cumpridas as exigências técnicas e entregues os serviços com a qualidade exigida.

5.2.4.4 Atestado de Vistoria Técnica (Anexo IV), firmado pelo Secretário de Agricultura deste Município, comprovando que a licitante, por intermédio de seu responsável técnico, vistoriou previamente o local da obra objeto desta licitação, a ser realizada nas datas de 23, 24, 25 e 27/05, saída as 14:00 da Sede Municipal com retorno previsto para as 15:00 hrs. Maiores informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Agricultura deste Munícipio. Colocar endereço, telefone, e-mail

- A Visita técnica consistirá em ir até a sede do Município, a fim de conhecerem os locais de Instalação com visita livre para conhecimento dos pontos, a fim de ficarem cientes de todas as informações necessárias, dos serviços a serem executados, com todas as condições inerentes, incluindo as condições ambientais para tanto, bem como para tomarem conhecimento do trajeto da infraestrutura necessária à implantação de todo o sistema.

- A vistoria deverá ser realizada por engenheiro ou arquiteto, inscrito no CREA, que foi identificado como responsável técnico da licitante, em data e hora previamente agendadas com a Secretaria Municipal de Agricultura, em até cinco (5) dias antes da data marcada para a abertura dos envelopes.

- O Termo de Vistoria é um documento indispensável a ser incluído no envelope nº 01, sendo que a sua ausência inabilitará a licitante.

- A visita técnica terá por finalidade o conhecimento das condições locais onde será prestado o serviço, para efetuar as medições e conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem como para solicitação de outros esclarecimentos que julgarem necessários, afetos à visita.

- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem desobrigam execução do serviço. Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da assinatura do contrato, serão de responsabilidade da contratada.

5.2.4.5 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo IX).

Qualificação técnico-profissional

5.2.4.6 Declaração de responsabilidade técnica (conforme modelo no anexo X)

- A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:

        - Carteira de Trabalho;

        - Certidão do CREA;

        - Contrato social;

        - Contrato de prestação de serviços;

        - Contrato de Trabalho registrado na DRT;

- O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação.

5.2.4.7 A comprovação do profissional de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do acervo de responsabilidade técnica pela a obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, limitadas estas à execução concluída de torre auto-portante com no mínimo 30 metros de altura.

- Será admitida comprovação da parcela de maior relevância, assim como a comprovação da execução concluída da referida parcela, mediante anexação da respectiva planilha de serviços, juntamente com o (s) atestado (s) acervado (s) e/ou acervo (s).

- O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação.

- O responsável técnico poderá ser contratado por meio de contrato de trabalho, o qual deverá ter prazo de duração igual ou superior ao da vigência do contrato de prestação dos serviços objeto deste edital.

- O (s) profissional (ais) em face do (s) qual (ais) for (em) comprovada (s) a capacidade técnica, será (ão) responsável (eis) pela execução do serviço, na qualidade de responsável (eis) técnico (s).

- Deverá (ão) ser fornecido (s) certificado (s) que comprovem a certificação de no mínimo 2 (dois) técnicos do quadro técnico da Proponente nas Normas de Segurança NR-10 e NR-35.

- No caso de a empresa proponente adquirir os equipamentos diretamente no mercado externo, esta deverá apresentar declaração de empresa autorizada em prestar assistência técnica no Brasil, e deverá ainda apresentar documentos que comprovem que a empresa declarante é realmente autorizada pelo fabricante;

5.2.4.8 No caso de Consórcio, declaração de responsabilidade solidária das consorciadas, pelos atos praticados pelo consórcio, e de anuência e corresponsabilidade de cada consorciada, por todas as obrigações do consórcio, decorrentes da participação desta licitação e do contrato que venha a assinar com o Município de Pinheiro Preto/SC;

5.2.4.9 No caso de Consórcio, declaração de cada consorciada de que será responsável por todas as suas ações e todas as obrigações assumidas na proposta e no contrato decorrentes deste edital;

5.2.4.10 No caso de Consórcio, declaração que assume compromisso de que o consórcio não se constitui e nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente da de seus consorciados;

5.2.4.11 - No caso de Consórcio, declaração de compromisso das consorciadas de que o consórcio não terá a sua constituição ou composição alterada, ou sob qualquer forma modificada, sem a prévia e expressa anuência do Município de Pinheiro Preto/SC, até o cumprimento do objeto desta licitação;

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO

6.1 A proposta de preço deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação:

# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

# TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

# ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS”

6.2  A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos:

  - Ser apresentada no formulário padronizado em anexo, contendo a identificação da empresa; condições da proposta, com prazo mínimo de validade do valor proposto de 60 (sessenta) dias.

  - Deve apresentar descrição do objeto da presente licitação em conformidade com este Edital, incluindo marca do produto ou fabricante quando for o caso, acompanhada de folders e/ou ficha técnica que comprovem as características dos equipamentos (dispensado para itens serviços).

  - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas referentes obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, taxas, todas as despesas da obra e dos serviços e encargos a seguir relacionados, quando existirem: todos os materiais, equipamentos e ferramentas, administração  local  e  central,  controle  tecnológico  de  qualidade  e  testes  das  obras  que  forem necessários,  mão de obra  especializada  que  se  fizer  necessária,  seguros  em  geral,  encargos  da legislação  social,  trabalhista,  previdenciária,  da  infortunística  do  trabalho  e  outros  fenômenos  da natureza, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, dispêndios resultantes de impostos,  taxas,  regulamentos  e  posturas  municipais,  estaduais  e  federais  que  incidirem  sobre  a obra, sem direito a repasse ao Município, bem como dissídios e acordos coletivos, vigentes na data da proposta.

Parágrafo único. Antes de a comissão encaminhar o resultado à autoridade competente para homologação, será solicitado ao Engenheiro da AMARP certidão da inexistência de superfaturamento de preços, bem como para que apresente MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS.

6.3 O proponente deverá cotar todos os itens e subitens constantes da Planilha Quantitativa (que se encontra no Anexo I – Caderno Básico de Obra), contendo discriminados em moeda corrente nacional os preços, limitados a 02 (duas) casas decimais.

6.4  Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.

6.5  As PROPOSTAS serão abertas após conclusão dos trabalhos de habilitação, feitos pela Comissão encarregada da Licitação.

6.5.1 As PROPOSTAS serão analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissão de Licitação, com base nas especificações expressas no Edital.

6.5.2  De igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião de habilitação, será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes/proponentes, onde constarão as eventuais observações.

Parágrafo único. A comissão de licitação poderá solicitar parecer técnico de engenheiro ou arquiteto.

7 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1 O Julgamento será pelo menor preço global, obedecidas às normas e condições do edital e seus anexos e os dispositivos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, cujo regime de execução será o de empreitada por preço global.

# Fica vedado o reajuste de preços.

- Não serão aceitas propostas com preços superiores a R$ 478.145,00.

7.2 Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

a) quantitativa e formal dos documentos apresentados;

b) do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados relativos à empresa.

7.3 A Comissão de Licitação divulgará o resultado do julgamento diretamente aos licitantes via e-mail, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

7.4 Verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

7.5 A adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após esgotados os prazos dos recursos administrativos.

7.6  Para fins de julgamento das propostas de preços, será considerado empate:

7.6.1 Nas situações em que duas ou mais propostas de microempresas e empresas de pequeno porte, apresentarem o mesmo valor ou duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem o mesmo valor;

7.6.2 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ Parágrafo único. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

7.6.3 -   Para efeito do disposto no item 7.6.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

- não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

- no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.5.4 -   Na hipótese de não-contratação nos termos previstos do item 7.6.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

Parágrafo único. O disposto no item 6.6.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a declaração constante do subitem 3.2 deste Edital, poderão sanar eventual restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal após a homologação do certame, sendo concedido o prazo de até dois dias úteis, improrrogáveis, a partir da notificação, como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06.

7.7 – Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;

b) com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;

c) que não contiverem informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;

d) que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e execução do serviço;

e) que deixarem de cotar algum item ou subitem da planilha quantitativa;

f) das empresas declaradas inidôneas, ou que estejam cumprindo suspensão de direito de licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.8  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

8 – DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DAS GARANTIAS

8.1 O objeto desta licitação será contratado com a proponente classificada em primeiro lugar.

8.2 A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será notificada para celebrar o contrato e prestar caução.

8.2.1 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo previsto para a contratação, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas no item DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

8.3 A proponente vencedora deverá no prazo de 3 dias úteis após assinatura do contrato, prestar caução de adimplemento do contrato, no valor equivalente à 5% do valor contratado, nas modalidades e critérios previstos no art. 56 da Lei 8.666/93.

8.3.1 Se a opção de garantia for caução em dinheiro o proponente deverá efetuar o depósito no Banco do Brasil, em conta corrente aberta pelo Município, mediante solicitação por escrito, com a identificação da empresa, o CNPJ e o motivo do recolhimento (Nº do Edital e Objeto).

8.3.2 O valor depositado somente será restituído após a data da entrega da obra concluída e recebida definitivamente pelo Município, mediante entrega da CND, salvo os valores que o Município através de procedimento próprio ficar autorizado a reter.

9 – DA CONTRATAÇÃO

9.1 A empresa vencedora deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir da notificação para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e na Minuta de Contrato anexo.

9.2 O contrato, atendendo às disposições de ordem legal que regem a matéria, vinculará as normas gerais desta licitação.

9.3  Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato respectivo, dentro do prazo previsto no item 8.1, poderá o Município de Pinheiro Preto, sem prejuízo de aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Município de Pinheiro Preto não preferir revogar a presente licitação.

9.4  A execução do contrato somente será iniciada após a emissão da competente Ordem de Execução.

10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO

10.1 O VALOR TOTAL MÁXIMO para contratação do objeto desta licitação é de R$ R$ 478.145,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais), que correrá pela dotação orçamentária própria, conforme segue:

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 20 - Assistência Ao Produtor Rural

Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO A AGRICULTURA

Despesa 228

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

# 10.2 - O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia após entrega da medição aprovada pela equipe da Secretaria De Estado da Agricultura e da Pesca, sendo feito através de transferência bancaria a empresa contratada, mediante entrega de Nota Fiscal no setor de compras da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto/SC, observadas as seguintes condições:

# O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório.

# O pagamento será realizado conforme Cronograma de execução dos serviços desde que atendidas todas as demais condições estabelecidas no Edital ou no instrumento Contratual.

# Na Nota Fiscal deverá constar “MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO, Av. Marechal Costa e Silva, 111, Centro, Pinheiro Preto, SC, CNPJ 828271580001-69 e número do convênio 2015 TR.

# A empresa vencedora deverá informar os dados bancários, número da conta e agência em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos.

10.2.1 A liberação dos pagamentos somente se dará após a fiscalização e liberação.

10.2.3 Todo pagamento será efetuado mediante emissão e apresentação de nota fiscal, boletim diário da obra, boletim de medição, negativas de débitos junto a União Federal, Estado, Município, INSS e FGTS atualizadas, tendo o Município um prazo de até 10 (dez) dias após a liquidação da nota fiscal para efetivar o pagamento.

11 – DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Cabe ao Município de Pinheiro Preto:

a) manter pessoa ou constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito Municipal, visando a fiscalização dos serviços;

b) publicar resumo do instrumento do contrato e seus aditamentos, se ocorrerem, em mural e/ou jornal de circulação regional;

c) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos se ocorrerem;

12 – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

12.1 Cabe a Contratada:

a) responsabilizar-se pela sinalização de advertência e outras necessárias a execução dos serviços;

b) compor o seu quadro de funcionários com pessoal apto para o exercício das funções, devidamente uniformizados e com equipamentos de segurança, possuindo registro em carteira de trabalho;

c) apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado pelo Município, responsabilizando-se pela execução dos serviços;

d) arcar com as despesas administrativas, salário dos empregados, encargos sociais, encargos tributários e outros inerentes à obra;

e) facilitar todas as atividades de fiscalização pelo Município;

f) fornecer todas as informações e elementos necessários, sempre que o Município solicitar;

g) responder pela solidez e segurança dos serviços no prazo previsto em Lei;

h) manter no local da obra diariamente engenheiro responsável pela execução da obra;

i) confecção e preenchimento do boletim diário da obra, vistado pelo engenheiro responsável pela execução da mesma;

j) confecção e preenchimento do boletim de medição da obra vistado pelo engenheiro responsável;

l) prestar garantia do Contrato nos termos referidos;

m) outras obrigações mencionadas na minuta contratual em anexo;

n) apresentar, no prazo de cinco dias após a assinatura do contrato, relação dos trabalhadores que irão trabalhar na obra, acompanhado do comprovante de registro trabalhista.

# Parágrafo único. Fica vedado sub-empreitar a execução da obra.

13 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1  O Município exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução do objeto desta Licitação juntamente com a Secretaria Do Estado da Agricultura e da Pesca e seus designados.

13.2  A fiscalização exercida não reduz nem exclui a responsabilidade do contratado, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

13.3  O Município de Pinheiro Preto anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das incidências observadas, podendo ainda fazer relatórios sobre o andamento do contrato, sendo permitido multas por infrações cometidas pela Contratada.

14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções contratuais: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, nos termos dos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666 de 21/6/93 e suas alterações.

14.2  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

14.3  Expirado o prazo de vigência do contrato e não conclusa a obra, será cobrado multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 20% do valor do contrato.

14.4  Outras multas previstas na Minuta Contratual em anexo.

14.5  As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/6/93 e suas alterações.

15 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

15.1  O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

- por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

- amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

- judicialmente, nos termos da legislação vigente;

- descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

15.2  Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

16– DOS RECURSOS

Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão de Licitação somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V da Lei n° 8.666/93, se dirigidos diretamente ao Prefeito, e protocolado na Prefeitura Municipal.

17 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas conforme art. 41, § 2º da Lei n° 8.666/93, hipótese que tal comunicação posterior não terá efeito de recurso.

18  - PRAZOS

18.1. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista no preâmbulo para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “proposta”.

18.2. Caso o prazo não esteja expressamente indicado na proposta, será considerada a validade da proposta por 60(sessenta) dias, nos termos do item anterior para efeito de julgamento.

18.3. O prazo para conclusão da obra será de 02 (Dois) meses após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado se presentes os requisitos legais.

19 - LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA

Os locais, no Município, onde o Projeto Piloto Cidades Rurais Digitais (PPCRD) estarão sendo implementados são:

| PCRD / PROJETO PILOTO DE COMUNIDADES RURAIS DIGITAIS DADOS GERAIS DE LOCALIZAÇÃO E TIPOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |
| --- |
| MUNICÍPIO: PINHEIRO PRETO -SC |
| QUANTIDADE DE PONTOS: 5 |
| NOME | LATITUDE | LONGITUDE | ESTRUTURA | ALT(m) | ALIMENTAÇÃO | DESCRIÇÃO |
| PREFEITURA | 27.04477S | 051.22997W | MASTRO | 3 | *CONVENCIONAL | MASTRO ou SUPORTE GALVANIZADO DE 3'' |
| TORRE CENTRAL | 27.04843S | 051.22406W | TORRE | 36 | *CONVENCIONAL | TORRE GALVANIZADA AUTO PORTANTE |
| TORRE LINHA TÚNEL | 27.04171S | 051.21175W | TORRE | 24 | *SOLAR | TORRE GALVANIZADA AUTO PORTANTE |
| TORRE LINHA UNIÃO | 27.05325S | 051.24342W | TORRE | 24 | *SOLAR | TORRE GALVANIZADA AUTO PORTANTE |
| TORRE LINHA SÃO ROQUE | 27.06535S | 051.18745W | TORRE | 24 | *SOLAR | TORRE GALVANIZADA AUTO PORTANTE |

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# 20.1  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

20.2  Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação servidor ou agente político da Contratante.

# 20.3  Não serão aceitos Envelopes protocolados fora do horário previsto no preâmbulo deste Edital, ficando a licitante que incorrer em tal situação automaticamente excluída do certame;

20.4  É reservado ao Município de Pinheiro Preto, antes da assinatura do contrato, o direito de, por despacho motivado de que dará ciência aos licitantes, anular esta licitação ou revogá-la, na forma do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

# 20.5  Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre o Município de Pinheiro Preto e o contratado, serão resolvidos de acordo com a legislação vigente.

20.6  É facultada a Comissão de Licitações:

a) promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta;

b) solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas e/ou julgar necessário para a eficiente elucidação de eventuais questionamentos;

c) dirimir no ato, quaisquer controvérsias fúteis e improcedentes, que bem indiquem a intenção dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatórios;

d) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios da licitação;

e) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas;

f) desclassificar as propostas que não atenderem as exigências contidas neste Edital.

# 20.7  A apresentação da proposta de licitação fará prova de que a proponente:

a) examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que os comparou entre si e obteve do Município as informações necessárias, antes de apresentá-la;

b) conhece todas as especificações e condições de execução do objeto do Edital;

c) considerou que os elementos desta licitação permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória.

# 20.8  É designado o Foro da Comarca de Tangará para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes da execução do contrato.

# 20.9  A presente licitação rege-se pelos dispositivos contidos neste Edital e pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, no que couber, na legislação vigente, e ainda aos termos do Convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina.

20.10  Apresentação da proposta implicará em aceitação plena e total das condições e exigências contidas neste edital.

20.11 Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos sobre a presente licitação serão atendidos durante o expediente na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, sito Costa e Silva, nº 111, pelo e-mail compras@pinheiropreto.sc.gov.br ou ainda pelo telefone (49) 3562-2010.

20.12 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

20.13 Das sessões públicas de processamento do TOMADA serão lavradas atas   circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

20.14 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá protocolar, no Protocolo Geral, impugnação ao ato convocatório deste TOMADA.

20.15  A contratada será responsável pelos danos causados diretamente aos Municípios ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do objeto desta licitação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento pelo Município.

20.16 Serão de responsabilidade da contratada todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da contratação e a sua inadimplência não transfere ao Estado de Santa Catarina a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da contratação.

20.17  A contratada estará obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no cumprimento do objeto desta licitação em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, considerando-se os preços unitários.

20.18 O Município reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender a contratação, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já recebidos, considerando-se, para tanto, os preços unitários.

20.20   Casos omissos serão solucionados pelo presidente da cessão.

20.21  A vencedora se obriga a manter, durante toda a contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

20.22  Pode o presente TOMADA ser revogado ou anulado sem que caiba aos licitantes qualquer indenização.

20.23 	Todos os produtos utilizados deverão estar de acordo com as normas técnicas nacionais pertinentes (ABNT).

20.24  	Todas as unidades de medida adotadas deverão, obrigatoriamente, constar do Sistema Internacional de Unidades, em sua última revisão.

20.25  Todos os equipamentos, em princípio, deverão operar abrigados de intempéries, e em ambientes climatizados isentos de poeira e umidade, com exceção dos equipamentos de transmissão que deverão estar instalados na parte externa, razão pela qual deverá ser prevista toda a proteção necessária contra temperatura, poeira e umidade, de modo a não comprometer o tempo de vida útil dos equipamentos.

20.26 Os preços deverão ser cotados no formulário padronizado de proposta.

20.27. Fica vedada a subcontratação dos serviços.

20.28 A empresa contratada deverá apresentar ao final da obra o projeto das instalações (inclui-se o projeto das torres de transmissão e demais Infraestruturas necessárias) com devido registro e recolhimento no CREA da execução do projeto.

20.29 A obra deverá ser matriculada na Receita Federal (CEI), no prazo máximo de 10 dias após a assinatura deste contrato, com as emissões do Alvará de Construção e da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Execução, comprovantes de pagamento referente a ISSQN- FGTS-INSS do mês anterior, deverão ser apresentados para recebimento da segunda medição em diante; fica a CONTRATADA responsável pela baixa da matrícula posteriormente.

# 20.30. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do através do endereço eletrônico http://diariooficial.sc.gov.br/

20.31. Integram o presente Edital:

Anexo I – Caderno Básico de Obra

Anexo II – Credenciamento

Anexo III – Modelo para proposta

Anexo IV – Modelo de Certificado da Visita Técnica

Anexo V – Minuta do contrato

Anexo VI – Declaração que não emprega menores

Anexo VII – Declaração de Idoneidade

Anexo VIII - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte

Anexo IX – Declaração de cumprimento das condições de habilitação.

Anexo X – Declaração de responsabilidade técnica

# EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

ANEXO I

CADERNO TÉCNICO BÁSICO DE OBRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016

1. DO OBJETO

Aquisição e instalação de Torres Auto-Portantes, que suportem ventos de no mínimo 140 Km/h, para serem fixados equipamentos para transmissão de sinal de internet, com altura e demais especificações descritas neste caderno básico de obra, abarcando o fornecimento e a instalação dos equipamentos e softwares necessários para funcionamento das Torres, incluindo suporte técnico, para atender o Projeto Piloto em Comunidades Rurais Digitais.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. O Programa SC Rural, coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, firmou a primeira parceria para a implantação do projeto piloto Comunidades Rurais Digitais, que levará internet wireless para comunidades rurais de 11 municípios de Santa Catarina.  Com a implantação do Projeto Piloto em Comunidades Rurais Digitais o Município de Pinheiro Preto irá disponibilizar acesso à internet em 03 comunidades (Linha União, Roque e Túnel).

O projeto piloto Comunidades Rurais Digitais, que começou a ser elaborado em 2011, conta com recursos provenientes do orçamento do Programa SC Rural para instalação de antenas repetidoras de sinal de internet.

3.  PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MÁXIMOS:

| Item | Qt | Unid. | Especificação | R$ Un. Max | R$ Tot. Máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | Unid. | Instalação das Torres | 3.500,00 | 14.000,00 |
| 02 | 03 | Unid. | Torre Autoportante 24 metros Galvanizada a Fogo - Triangular | 35.000,00 | 105.000,00 |
| 03 | 01 | Unid. | Torre Autoportante 36 metros Galvanizada a Fogo - Triangular | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 04 | 01 | Unid. | Modulo de PABX IP para 03 E1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | 03 | Unid. | Repetidor de Sinal Celular 70dBm com Antenas e Acessórios | 18.000,00 | 54.000,00 |
| 06 | 04 | Unid. | Radio Digital Modulo de Link Ponto a Ponto de 250Mbps - PAR 5 GHz | 12.500,00 | 50.000,00 |
| 07 | 05 | Unid. | Radio Mesh Wifi 2,4GHz / 5.8GHz - A/B/G/N 2,4/5,8GHz | 8.500,00 | 42.500,00 |
| 08 | 05 | Unid. | Kit antena / suporte de montagem Painel Setorial 12dBi. 2,4/5,8GHz | 1.500,00 | 7.500,00 |
| 09 | 01 | Unid. | Sistema de Gerencia de Rede de Transmissão / Controle de Usuarios | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10 | 08 | Unid. | Antena Parábola Sólida de Dupla Polarização H/V 0,60 cm 5 GHz | 1.650,00 | 13.200,00 |
| 11 | 08 | Unid. | Supressor Anti-surto elétrico | 150,00 | 1.200,00 |
| 12 | 08 | Unid. | Fontes para Rádios Digitais. | 65,00 | 519,00 |
| 13 | 04 | Unid. | Cx Proteção Externa para Equipamentos | 2.500,00 | 10.000,00 |
| 14 |  | Unid. | Rack padrao 19'' minimo de 16US | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 15 | 01 | Unid. | Switch de Rede 24 Portas | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 16 | 01 | Unid. | Nobrack 3,2 kva 220V | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 17 | 01 | Unid. | Nobrack 1,2 kva 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18 | 01 | Unid. | Patch Panel 1U 24 portas Cat 5E | 350,00 | 350,00 |
| 19 | 01 | Unid. | Organizador de Cabos para Rack 19'' | 120,00 | 120,00 |
| 20 | 05 | Unid. | Instalação e configuração do sistema /Fixação de equipamentos em Torres | 5.550,00 | 27.750,00 |
| 21 | 03 | Unid. | Instalação Repetidor Celular | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 22 | 04 | Unid. | Alinhamento de Antenas | 850,00 | 3.400,00 |
| 23 | 01 | Unid. | Configuração Servidor / autenticação | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 24 | 01 | Unid. | Montagem rede logica / eletrica CPD | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 25 | 05 | Unid. | Tampa Sega para Rack 19" | 35,00 | 175,00 |
| 26 | 01 | Unid. | Régua de Energia para Rack 19" 20A | 180,00 | 180,00 |
| 27 | 01 | Unid. | Servidor de Gerencia e operação de Rede | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 28 | 03 | Unid. | Kit Painel Solar com suportes, baterias, controlador. | 15.500,00 | 46.500,00 |
| 29 | 01 | Unid. | Kit material Eletrico CPD - *Ver especificação no descritivo. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30 | 05 | Unid. | Materiais Diversos de Instalação - cabos - conexões | 500,00 | 2.500,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 478.145,00 |

*As especificações técnicas mínimas dos itens encontram-se no CAPÍTULO 5 deste documento.

4. DEMAIS CERTIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As licitantes deverão tomar conhecimento de todas as informações relativas às condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, podendo comparecer nos locais de montagem e instalação, e obter para si às suas expensas, sob sua responsabilidade e risco, as informações e verificações necessárias à elaboração de sua proposta, não podendo as licitantes alegarem, posteriormente, a insuficiência de dados e informações sobre os locais previstos para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação.

4.1. A contratada será responsável por adequar e ou proporcionar a infraestrutura adequada dos pontos elencados neste projeto a fim de possibilitar a perfeita transmissão de dados, interligando-os ao Paço Municipal de forma confiável e segura, devendo ser previstos suportes para antenas e a interligação dos rádios aos nobreaks, bem como pela instalação e configuração de switches e nobreaks.

4.2.A contratada deverá fornecer todos os equipamentos de transmissão devidamente homologados pela ANATEL, apresentando documentos que comprovem tal homologação e deverá conduzir a liberação de SLP-Serviço limitado privado Prefeituras, regulamentando toda a rede de transmissão de dados em questão, a fim de licenciar esta modalidade de serviço junto a Prefeitura e ANATEL, comprometendo-se com o pagamento de todas as custas e taxas junto ao órgão regulamentador (ANATEL).

4.3. A contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos e programas, as respectivas documentações técnicas que contemplem as atividades de instalação, a compreensão completa do uso, customização e configuração dos equipamentos a fim de se verificar o perfeito funcionamento dos mesmos.

4.4. A empresa contratada fornecerá GARANTIA INTEGRAL ON SITE dos serviços oferecidos por um período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de finalização dos serviços e estando toda a rede e equipamentos em pleno e perfeito funcionamento, compreendendo defeitos decorrentes da implantação do projeto, fabricação, montagem, construção, transporte ou configuração de softwares.

4.5.A contratada deverá assegurar que todos os materiais e equipamentos utilizados para a execução dos serviços objeto deste projeto são novos, bem como assegurar para os mesmos a garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses.

4.6 A contratada será obrigada a prestar serviços de manutenção preventiva e fornecer suporte técnico, pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de término da instalação e configuração de toda a rede, materiais e equipamentos e estando todo o conjunto em pleno e perfeito funcionamento. O atendimento ao serviço deverá ser prestado em um período não superior a 8 horas após o chamado e o término do conserto ou substituição dos mesmos não poderá ocorrer em um período também superior a 16 horas após seu início, os serviços de manutenção e de suporte técnico deverão ser prestados no regime de atendimento das 08:00 as 18:00 nos sete dias da semana e nos trezentos e sessenta e cinco dias do ano.

Entende-se por Assistência Técnica, durante o período de garantia, a execução por parte da Licitante vencedora de toda manutenção preventiva e corretiva do sistema, e corretiva dos equipamentos quando advindas por defeito de fabricação e de componentes ou softwares fornecidos.

Os recursos necessários para as manutenções citadas no item anterior deverão estar disponíveis diuturnamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados e poderão, a critério da contratante, ser acompanhadas por funcionários por estes indicados.

Os serviços de manutenção legal e corretiva serão executados pela empresa vencedora mediante solicitação da contratante ao serviço de atendimento técnico da referida empresa.

Deverá estar incluso no serviço oferecido pela licitante vencedora, sem ônus adicional, conserto e configuração dos equipamentos fornecidos pela mesma durante o período de garantia.

4.7 A contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar infraestrutura de Manutenção e Assistência Técnica no Município ou a uma distância condizente com o tempo de chamada conforme descrito acima, a fim de reduzir o tempo de chamados e da manutenção.

4.8 A contratada será obrigada a prestar serviços de acompanhamento técnico de funcionamento do sistema via Monitoramento por Software de gestão da rede e enlaces durante contrato a partir da data de término da instalação e configuração de toda a rede, materiais e equipamentos e estando todo o conjunto em pleno e perfeito funcionamento. Os componentes, peças e materiais de reposição utilizados deverão possuir as mesmas características e qualidade dos utilizados no início implantação e da prestação dos serviços.Todos os produtos utilizados deverão estar de acordo com as normas técnicas nacionais pertinentes (ABNT). Todas as unidades de medida adotadas deverão, obrigatoriamente, constar do Sistema Internacional de Unidades, em sua última revisão.

4.9 Todos os equipamentos, em princípio, deverão operar abrigados de intempéries, e em ambientes climatizados isentos de poeira e umidade, com exceção dos equipamentos de transmissão que deverão estar instalados na parte externa, razão pela qual deverá ser prevista toda a proteção necessária contra temperatura, poeira e umidade, de modo a não comprometer o tempo de vida útil dos equipamentos.  Equipamentos sujeitos ao contato com o público deverão ser particularmente protegidos contra choques, desgastes e tentativas de vandalismo.

4.10 A Fiscalização da implantação exigirá o cumprimento das medidas de segurança, tais como: a utilização, por todos os operários alocados para os serviços, de capacetes, luvas, cintos de segurança, óculos de segurança e/ ou calçados apropriados a cada tipo de serviço, os operários deverão utilizar equipamento de proteção especial para trabalhos em solda, caso ocorram (máscara ou óculos), em eletricidade (luvas de borracha), em alturas elevadas (cintos de segurança), etc.

4.11 Serão realizados pela contratante testes de medição de todos os equipamentos e instalações, esta medição será responsável para liberações dos pagamentos conforme distribuídos na tabela de desembolso.

4.12 Todos os equipamentos mecânicos, caso venham a ser utilizados, deverão ser dotados de dispositivo próprio de proteção e segurança. Todos os equipamentos e acessórios que por ventura derem problemas mecânicos ou de mau funcionamento deverão ser substituídos em até 48 horas sem custo e taxas adicionais, até que seja solucionado o problema ou trocado por outro igual, ou melhor, qualidade, que seja compatível com sistema existente.

4.13 A empresa vencedora do certame deverá apresentar, no prazo de 15 (Quinze) dias corridos após a Homologação do Processo, um projeto de rede de comunicação que viabilize o perfeito funcionamento do sistema proposto, contendo:

- Perfis topográficos dos enlaces rádio com indicação de coordenadas geográficas dos locais a serem instalados as infraestruturas;

- Análise ocupacional de rádio frequência, constando data, hora e tempo de análise. A análise deverá ter um tempo mínimo de 20 minutos por localidade, totalizando 360°. Apresentar na forma de gráficos nas frequências eletromagnéticas de 5,4GHz e 2,4GHz nos locais de distribuição da rede de acesso à internet;

- Plano de Rádio frequência a ser utilizado, com base na análise de espectro nomeando as frequências conforme largura de banda em MHz do equipamento proposto.

- Diagrama da ligação dos circuitos de todos os enlaces incluindo todas as torres em mídia digital no formato DWG e impressão no formato A2 colorido;

- Planta impressa dos mapas de cobertura da distribuição da rede multiponto em formato A3 colorido;

- Diagrama em bloco das ligações dos equipamentos propostos nas torres e no CPD;

- Projeto elétrico para derivação da rede elétrica partindo do quadro primário do Paço municipal até o CPD do PPCRD com detalhamento de cargas e demais simbologias;

- Detalhamento e especificação do sistema de energia fotovoltaica que comprove a eficiência para manter o sistema em operação conforme item 25, anexo II deste edital, nele deve conter a potência de todos os equipamentos, voltagens, tipo de painel e potência, capacidade do controlador e capacidade de armazenamento para tal;

- Projeto Construtivo das Torres de Telecomunicação atendendo todas as normas vigentes descritas no Item (5) contendo detalhes das fundações, montagem, SPDA e aterramento.

- Declarado o licitante vencedor, o mesmo deverá apresentar no prazo de até 15 dias o Projeto Executivo contemplando todos os itens acima descritos;

- A contratante terá um prazo de 05 dias para analise e em caso de aprovação do projeto apresentado será submetido a homologação do processo pela autoridade competente.

4.14 A Contratada terá de fornecer treinamento e material didático

A empresa contratada será responsável pelo treinamento da equipe da Prefeitura do Município de Pinheiro Preto - Sc.

Deverá prestar, no MÍNIMO:

- Quatro (4) horas de treinamento para infra-estrutura de rede LAN (Switches e cabeamento);

- Quatro (04) horas de treinamento para infra-estrutura de rede sem fio (equipamentos e software);

- Oito (08) horas de treinamento para software de gerência e controle dos usuários, cadastramentos;

- O local onde ocorrerá o treinamento será um espaço cedido pela Prefeitura do Município dentro de suas dependências e de acordo com a disponibilidade de suas dependências.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS

Item 01, 02 e 03: Torres autoportantes de 24 e 36 metros com sua respectiva instalação

Infra-estrutura destinada a instalação dos equipamentos e distribuição de Sinal Por meio de Radiofrequência.

- Torre de telecomunicação, tipo autoportante, de seção transversal triangular tubular. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, o que garantirá a qualidade e o acabamento de todo o produto.

- Com ligações entre as peças componentes da estrutura por meio de parafusos, porcas e pall-nuts.

- Módulos treliçados em forma de Z de modo a servir como escada para manutenção, inspeção ou instalação.

- Acessórios normais que devem acompanhar a estrutura:

- Chumbadores, parafusos, porcas, pall-nuts, pino-base, base, âncoras, cordoalha, grampos, presilhas, sapatilhas, placas equalizadoras, pinos, contra pinos, parafusos, porcas e pall-nuts.

- Fatores (S):

Fator Topográfico: S1 = 1,0;

Fator de Rugosidade: S2 = De acordo com a NBR-6123 (Cat. III);

Fator Estatístico: S3 = 1,0;

Altura variável conforme orientação do descritivo de localidade entre 24 a 36m

Capacidade nominal 2 m² de AEV (CA incluso)

A estrutura da torre deverá ser dimensionada para suportar o peso e os esforços aerodinâmicos para ventos de até 170km/h, conforme velocidade básica do Vento: Vo =  50 m/s (De acordo com a NBR-6123);

- As estruturas fornecidas deverão atender integralmente à regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e do Ministério da Aeronáutica, além das normas de segurança do Ministério do Trabalho. Deverá ser fornecido o projeto executivo estrutural da torre em formato impresso e em mídia digital, no formato de software tipo CAD de uso em engenharia, incluindo os acessórios descritos nos subtens.

Deverá ser fornecido o projeto executivo estrutural da torre em formato impresso e em mídia digital, no formato de software tipo CAD de uso em engenharia, incluindo os acessórios descritos nos subitens tais como: SPDA, balizamento noturno, malha de aterramento e sistema irradiante.

- O projeto deverá ser fornecido com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e deverá estar devidamente registrado no órgão regulador do exercício da profissão de engenharia do local da instalação (CREA) e deverá seguir a seguintes especificações mínimas.

- Estrutura autoportante de seção triangular ou quadrada em montantes tubulares ou cantoneira, em aço patinável, de alta resistência mecânica e à corrosão, treliçamento em cantoneira, galvanizada a fogo;

- Pintura em campo, nas cores branco e laranja com tinta a base de resina poliuretano alifático, conforme normas e legislação em vigor da ANAC e Aeronáutica;

- Além dos esforços mecânicos exigidos para o correto funcionamento do sistema trava-quedas, a base e a estrutura da torre deverão ser dimensionadas para suportar o peso e os esforços aerodinâmicos para ventos de até 170km/h, conforme a NBR-6123, com carga de antenas mínima equivalente a 2m² (área das antenas com coeficiente de arrasto incluso), com deflexão máxima de 1º 40' para vento operacional de 100km/h;

Com chumbadores para fixação na base de concreto;

- Caso a própria estrutura não sirva como escada de acesso, com apoios (degraus) horizontais, deverá ser incluída uma escada tipo marinheiro até o topo da torre;

- A estrutura deverá ser fornecida com sistema trava-quedas completo, abrangendo: cabo de aço galvanizado de 8mm2; suporte superior fixo e inferior com esticador de cabo; suportes intermediários com trava manual a cada 10m para reduzir a oscilação do cabo; cabo fixado com olhal tipo super-laço, confeccionados com 3 grampos de aço galvanizado de 5/16” com espaçamento entre si de 48 mm; trava-quedas em aço inoxidável, com dupla trava e mosquetão, para uso com o cabo de aço especificado e carga de ruptura da linha de segurança de, no mínimo, 15 kN;

- Todos os equipamentos devem estar de acordo com as normas de segurança e do Ministério do Trabalho vigentes.

- Todas as torres deverão possuir Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA (para-raios), conforme especificação a seguir:

- Para-raios do tipo Captor Franklin, fixado no mínimo 2m acima do topo da torre, preferencialmente na mesma prumada da antena;

- Conexão direta à haste de aterramento, utilizando solda exotérmica ou oxi-acetilênica, através de cordoalha de aço cobreado com bitola mínima de 50 mm2, sem emendas;

- A cordoalha de descida do para-raios deverá ser fixada diretamente à torre através de conectores apropriados, com espaçamento máximo de 2m entre eles, instalados no montante oposto à escada de acesso, de modo que cada módulo da torre tenha no mínimo um conector, em conformidade com a versão mais recente da norma ABNT NBR 5419.

- As torres deverão estar equipadas com sistema de sinalização noturna, em conformidade com as normas da ANAC e Ministério da Aeronáutica, com as seguintes especificações:

- Sistema de iluminação e balizamento noturno tipo sinalizador de advertência duplo, conforme ilustração em Anexo, para uso externo em instalações prediais ou industriais, cúpula em policarbonato resistente a impacto, ou vidro de igual resistência, na cor vermelha, com duas lâmpadas com potência equivalente a 60W cada;

- Alimentação elétrica da rede comercial em 110 ou 220V;

- Ligação por cabo bipolar tipo “cordoplast”, com bitola mínima de 1,5mm² e especificação para uso externo;

- Acionamento automático por célula fotoelétrica fixada na torre.

- Todas as torres deverão ser fornecidas com sistema de aterramento completo, para interligação da torre de comunicação, do sistema de para-raios (SPDA) e da barra de aterramento do quadro geral de distribuição da edificação, de acordo com as seguintes especificações:

- Malha de aterramento com no mínimo 3 (três) hastes de aço cobreado do tipo “Copperweld” com bitola mínima de 5/8” e comprimento mínimo de 2,40 metros, a uma distância não superior a 5 metros da torre de comunicação;

- As hastes deverão estar dispostas no formato de um triângulo equilátero, na distância mínima de 3,0 metros uma da outra, interligadas através de cordoalha de aço cobreado com bitola mínima de 50 mm2, soldada nas hastes de aterramento com solda exotérmica ou oxi-acetilênica e enterrada numa profundidade mínima de 40cm;

- Dependendo das condições do terreno ou do número de hastes, opcionalmente outras disposições poderão ser adotadas, como por exemplo em linha, quadrado, etc, sempre observando a distância mínima de 3 metros entre elas;

- No topo de cada haste deverá ser construída uma caixa de inspeção em alvenaria (ou pré-moldado) com tampa, nas dimensões mínimas internas de 30x30x30cm, de modo a permitir o acesso para manutenção e medição da resistência ôhmica nos eletrodos de terra;

- O valor máximo admissível da resistência de terra será de 10 Ω (Ohms). Caso esse valor não seja atingido, aumentar o número de hastes (sempre observando a distância mínima de 3 metros entre elas) e/ou substituir as hastes por outras de maior comprimento (3,0 até 6,0m) e/ou efetuar o tratamento químico adequado do solo em redor das hastes;

- A medida de resistência de terra deverá ser efetuada preferencialmente na época de seca, observando uma precedência mínima de 72 horas sem a ocorrência de chuvas;

- A cordoalha de aço cobreado do para-raios deverá ser soldada com solda exotérmica ou oxi-acetilênica à haste de aterramento mais próxima da torre;

- O retorno ao aterramento para os equipamentos deverá ser interligado à malha de aterramento através de cabo de aço cobreado de no mínimo 35mm2 preferencialmente em uma haste diferente da que foi soldada o cabo do para-raios (solda exotérmica ou oxi-acetilênica) ou no final do circuito para maior isolação de descarga atmosférica e mantendo o mesmo potencial elétrico;

- A instalação da malha de aterramento deverá estar em conformidade com práticas e normas em vigor, em especial ABNT NBR 5419 e ABNT NBR 5410.

Componentes gerais da estrutura/acessórios que deverão estar previstos no fornecimento da torre:

- Sistema de pára-raios completo, composto de pára-raios do tipo Franklin, mastro de ferro galvanizado, firmemente fixado no centro da torre, numa altura de mínima de 2,00 metros acima do ponto metálico mais alto da torre, com uma descida oposta em cordoalha de cobre nu, seção de 35 mm² para torres de 12m a 24m e de seção de 50mm² para torres entre 30m a 42m. O condutor de descida será contínuo, desde o pára-raios até a ponta a ser deixada no nível da base, vinculada à estrutura da torre, utilizando-se isoladores de polipropileno, sendo fixado a cada 3 metros, para conexão na malha de aterramento do sistema de pára-raios existente, conforme orientação da NBR 5419/93 e NBR 5410/93. – com execução de malha de aterramento conforme orientação do caderno técnico deste.

- Sistema de balizamento noturno (iluminação de obstáculo), composto de luminárias a prova de intempéries e relê - fotoelétrico para acendimento automático das lâmpadas ao anoitecer.

- Sistema de balizamento diurno (pintura), sendo utilizada tinta especialmente para superfícies galvanizadas, oferecendo durabilidade e melhor acabamento do produto, conforme Regulamento do Ministério da Aeronáutica, Portaria 1141/GM5 de 1987.

Montagem

- Incluso no fornecimento a montagem em campo da estrutura, objeto da presente oferta, incluindo todas as despesas com pessoal, alimentação, transporte e estadia.

- Limpeza do local da obra com materiais usados na execução / montagem das estruturas juntamente com a organização dos materiais também é de responsabilidade da contratada.

Transporte/Seguro/Embalagem

- Incluso no fornecimento o transporte dos materiais, incluindo despesas com seguro, embalagem, carga e descarga nos locais de implantação, sendo eles em sua maioria pontos remotos e com acesso por estradas rurais tendo a vistoria técnica como avaliação de meios para chegada aos locais.

Fundação

- Considerar o fornecimento de base em concreto armado com toda a ferragem necessária conforme projeto a ser apresentado para execução dos serviços estruturais para liberação de obra Civil junto a cada município.

Projeto/ART-CREA: Incluso.

- A elaboração do projeto, montagem e acabamento da torre ofertada deverá obedecer integralmente às prescrições das normas ASTM A-153 à A-239, dimensionamento a norma Brasileira NBR 8800 e atende as especificações da AISC e a Portaria nr. 1141/GM5 de 08.12.87 do Ministério da Aeronáutica.

Normas Técnicas Construtivas:

As seguintes normas deverão ser tomadas como referência nesta especificação:

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;

- NBR 6123 - Forças Devido ao Vento em Edificações;

- NBR 8800 - Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios -
Método dos Estados Limites;

- AISC ASD – 9ª. edição – Método das Tensões Admissíveis (para perfis laminados);

- AISI/96 ASD – Método das Tensões Admissíveis (para perfis em chapa dobrada);

- NBR 6323 - Produto de Aço ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por Imersão a Quente;

- NBR 7397 - Produto de Aço em Ferro Fundido Revestido de Zinco por Imersão a Quente - Determinação da Massa do Revestimento por Unidade de Área;

- NBR 6397 a 6400 - Cálculo e Execução de Estrutura de Aço;

- NBR 7398 - Produto de Aço ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por Imersão a Quente - Verificação da Aderência do Revestimento;

- NBR 7399 - Produto de Aço ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por Imersão a Quente - Verificação da Espessura do Revestimento por Processo Não Destrutivo;

- NBR 7400 - Produto de Aço ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por Imersão a Quente - Verificação da Uniformidade do Revestimento;

- NBR 5419 - Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;

- NBR 8196, 8402, 8403, 8404, 8993, 10067, 10068, 10126, 10582 e 10647 - Coletânea de Normas de Desenho Técnico;

- ASTM-A-36 - Standard Specification for Structural Steel – Especificação Padrão para Perfis e Chapas Estruturais;

- ASTM-A-572 grau 50 - Standard Specification for Structural Steel – Especificação Padrão para Perfis.

- ASTM-A-283 - Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strenght Carbon Steel Plates of Structural Quality - Especificação Padrão para Perfis e Chapas Estruturais;

ASTM-A-394 - Standard Specification for Galvanized Steel Transmission Tower Bolts and Nuts;

- ASTM-A-325 - Standard Specification for High-Strenght Bolts for Structural Steel Joints Including Suitable Nuts and Plain Hardened Washers - Especificação Padrão para Parafusos e Porcas;

- Prática Telebrás 240-410-600 - Procedimentos de Projeto para Torres Metálicas Autoportantes, Estaiadas e Postes Metálicos. (Revisão de Nov/96) - Sistema de documentação Telebrás;

- Prática Telebrás SDT-240-301-500 – Procedimento de Testes e Inspeções para Zincagem por Imersão a Quente de Pecas Estruturais, Chapas e Acessórios de Torres Metálicas;

- NBR 6152 - Propriedades Mecânicas;

- AISC/LRFD - 2ª Edição – Método dos Estados Limites (para perfis laminados);

- NBR 8800 – Método dos Estados Limites (para perfis laminados);

- AISI/96 – LRFD – Método dos Estados Limites (para perfis em chapa dobrada);

- Outras Normas: ASTM-A90, ASTM-A123, ASTM-A153, ASTM-A237, ASTM-A242, ASTM-A274, ASTM-A275, ASTM-A307, ASTM-A370, ASTM-A440, ASTM-A475, ASTM-A513, ASTM-A572, NBR6223, NBR5875, NBR5878, NBR8159, NBR8160, NBR8161, NBR8109, NBR8223, NBR8382, NBR599, ABNT-639, EB188, PB-42, PB44, SAE-1020 AWS-D1.O, SAE-J489a, MIL-STD1050 e 01.100-RH/ST1-027.

As autorizações de Licenças para execução das obras de implantação ou alvarás de construção é de responsabilidade da Contratada, cabendo a contratante apoiar e orientar a mesma para maior agilidade na implantação.

A contratante possui as Licenças Ambientais Prévias já autorizadas pelo órgão ambiental dos locais de instalação das Torres de Comunicação.

A contratada deverá apresentar os documentos abaixo relacionados, para que a contratante possa apresentar ao órgão do meio ambiente, solicitação de Licença Ambiental de Operação, conforme exigência expressa pela Instrução Normativa número IN 40 – Setembro/2015, da FATMA.

a. Requerimento da Licença Ambiental de Operação. (contratante)

b. Procuração, para representação do interessado, com firma reconhecida. (contratante)

c. Cópia da Licença de Funcionamento emitida pela ANATEL, item 4.5 do Anexo I.  (contratada)

d. Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabelecidos na Licença Ambiental de Instalação, acompanhado de relatório fotográfico. (contratada)

e. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Função Técnica (AFT) do(s) profissional(ais) habilitado(s) para a elaboração do relatório técnico. (contratada)

f. Estudo de Conformidade Ambiental (ECA) em uma via impressa em formato A4, encadernada com garras em espiral e uma via em formato digital (CD). (necessário para empreendimentos em regularização). (contratada)

g. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Função Técnica (AFT) do(s) profissional(ais) habilitado(s) para a elaboração do Estudo de Conformidade Ambiental. (contratada)

Item 04 – Modulo de PABX IP para 03-E1 (mínimo)

Quanto ao sistema de telefonia IP o mesmo será composto por uma central telefônica IP (PABX-IP) com entradas por meios digitais em E1 e no usuário final por meio de telefone IP, conversor ATA ou Softphone.

Para este sistema de PABX-IP deve-se constar elementos na rede que incluem itens como: Media Gateways com ou sem inteligência, telefones IP, telefones de aplicação IP e servidores, que trabalhe em conjunto como um sistema único sobre a mesma infra-estrutura comum de transporte.

Detalhamento das funcionalidades do PABX-IP

O PABX-IP deverá possuir as funcionalidades mínimas, listadas a seguir:

-Correio de voz (Voice-mail) integrado com:

-Acesso através dos Ramais IP-TDM ou IP-NGN;

-Proteção com senha de acesso;

-Transferência - Permitir que o usuário transfira ligações entre ramais ou números externos;

-Pêndulo - Permitir que o usuário atenda mais de uma ligação, colocando a outra em espera;

-Conferência - Permitir que diversos (mínimo de 3) usuários possam se falar simultaneamente;

-Captura - Permitir que um usuário do mesmo grupo possa capturar as ligações de outro usuário/ramal;

-Desvio - Permitir que o usuário desvie suas ligações para outro ramal ou número externo;

-Não perturbe – Permitir que as ligações possam ser transferidas automaticamente para a caixa postal ou para outro ramal;

-Senha para ligações (PIN – Personal Identification Number) -  Permitir o uso  de senha para efetuar ligações de classes de chamadas específicas e rastreamento de consumo por usuário independente do ramal;

-Transferência em caso de ocupado ou não atender -  Permitir que a chamada seja transferida para outro número, no  caso do telefone estar ocupado ou não atender;

-Categoria de ramal - Permitir que o administrador selecione, por ramal, permissões para acesso a linhas externas;

-Bloqueio para ligações celulares definida por ramal através de programação específica;

-Desvio automático de chamadas para outro número mediante configuração individual do ramal pelo próprio usuário;

O sistema deverá permitir a categorização de ramais para acesso à rede PSTN (Public Switched Telephone Network), com no mínimo as seguintes categorias/funções:

-Ramal Restrito – Permitir que o usuário não tenha acesso a ligações externas (de entrada ou saída);

-Ramal Semi-Restrito – Permitir que o Usuário possa receber ligações externas, mas as de saída somente podem ser realizadas através de telefonista ou senha;

-Ramal Semi-Privilegiado – Permitir que sejam colocadas restrições para o usuário fazer ligações para fora da área local, ou da área do Estado, ou da área do país;

-Ramal privilegiado - Sem restrições de uso. Possuir sistema de Firewall Ativo, bloqueando automaticamente tentativas de invasão através das conexões SIP (brute-force attack), além do controle de portas e acessos. Permitir o envio e recebimento de FAX. Todas as mensagens de voz deverão ser no idioma Português Brasil. O equipamento deverá vir equipado com Gateway E1 (SIP Trunking) com as seguintes características:

-Gateway com 3 portas E1;

-Possuir suporte a sinalização CAS MFC-R2 especifico para o sistema de telefonia brasileira;

-Possuir suporte a sinalização ISDN-PRI; 4.4.27.4.

-Suportar e ter instalados os Codecs G729, iLBC, GSM, G711, G.723.1;

-Suportar e ter instalada função de cancelamento de Eco;

-Suportar e ter instalado Buffer de Jitter Dinâmico;

-Suportar e ter instalada sinalização SIP (Session Initiation Protocol) compatível com a RFC3261;

-Possuir no mínimo uma porta padrão IEEE 802.3u;

-Todos os cabos/acessórios necessários para a sua conexão deverão estar inclusos.

ESTRUTURA

-A central PABX-IP e os demais elementos serão alocados em um rack padrão 19”, compartilhado para os demais equipamentos da solução solicitada, fornecido pela Contratante;

Item 05 – Repetidor de Sinal Celular 70dB com Antenas e Acessórios

Implantação de Repetidor de Sinal de Celular nas localidades com deficiência deste meio de comunicação, com principal foco na repetição do sinal gerado pela (s) operadora (s) presente (s) no município, sendo este seletivo a uma única faixa de frequência a fim de atender as normas da Agência Reguladora (Anatel).

Conjunto Repetidor / Amplificador de sinal celular de alto ganho para aplicações outdoor nas torres de comunicação, definidas por áreas com maior dificuldade de cobertura e maior concentração de usuários, Agroindústrias, escolas entre outros.

Este sistema se destina ao atendimento de comunicação móvel nas áreas rurais dos municípios que irão ser contemplados por esta rede, este conjunto deverá ser instalado maximizando a cobertura que em alguns locais é deficiente ou inexistentes devido a distância de áreas urbanas ou rodoviárias que possuem um atendimento direto das operadoras de telefonia Celular no Brasil.

A instalação deve seguir as normas técnicas vigentes da Agência Nacional de Telecomunicações que regulamenta este serviço, contudo a capacidade de este conjunto amplificador gerar uma repetição de sinal por ele captado e retransmitido com maior potência por meio de antenas coletoras e posterior antenas servidoras para transmissão até os aparelhos móveis.

Especificação mínima para o conjunto amplificador:

Equipamento deve ser Homologado pela Anatel;

• Faixa de Frequência de 850 MHz ou 2.100 MHz conforme sub-faixas de cada operadora dentro deste município;

• Cobertura superior estimada de 2000m²;

• Obter tecnologia 3G e ou 4G;

• Ter capacidade de ajustes automáticos dos ganhos para um melhor nível de RF;

• Montagem em caixa hermética com pintura epóxi para proteção outdoor a fim de se ser montado na estrutura da torre;

• Possibilitar a instalação em cascata com outro(s) repetidor(es), ampliando ainda mais a área de cobertura;

• O Conjunto deverá ser formado por Antena Coletora de Sinal e Antena Servidora.

• Possuir ganho maior ou igual a 70dB;

• Sensibilidade nominal de operação de -105dBm ou melhor;

•Tensão de entrada entre 100 a 250V AC;

•Conexões de antena padrão N Fêmea;

-Repetidor de sinais, de alto ganho com fonte de alimentação, 110 a 250V  antena externa de captação do Sinal:

-Ganho mínimo (dB); 70 dB Temperatura do Ambiente -30° a 50°C -30° a 50°C 10% 50/60Hz -Topologia Full-Duplex com dupla-terminação. (BTS/USER).

-Confiabilidade: Norma GB6993-86. Compatibilidade Eletromagnética: Norma ETS300 609-4.

-Todos os acessórios e componentes necessários para o funcionamento do equipamento amplificador de sinal de celular devem ser disposto na instalação.

Item 06 – Rádio Digital Módulo de Link Ponto a Ponto de 250 Mbps – PAR 5GHz Equipamento de transmissão Radio Enlace Ponto-a-Ponto

Características técnicas mínimas exigidas, devendo o sistema ser composto de:

Faixa de Operação:

O sistema Ponto a ponto deverá operar nas faixas de 5,4 – 5,8 GHz, devido ao alto nível de Interferência e ao grande número de Faixas de Frequências necessárias para a implantação do Sistema.

Com relação ao alcance, o sistema deverá:

- Operar na banda de 5,4 – 5,8 GHz permitindo uma cobertura mínima de 15 km, com visada direta;

- A latência bidirecional da interface aérea deve ser menor que 10 ms, independente da distância entre o rádio instalado correspondente ao Enlace;

- O sistema ponto-a-ponto deverá contar com sistema de gerência específico, tipo EMS (Enement Management System);

- A largura de Banda por Enlace deverá ser de no mínimo 150 Mbps total (downlink + uplink) configurável, possibilitando a gerencia de banda por enlace e futuro crescimento da rede e sua demanda.

- O sistema deve permitir a configuração por software do percentual de tráfego de downlink e uplink da célula e Gerencias de QoS, VLAN;

- Permitir o reset para retornar à configuração de fábrica;

- Ter imunidade à chuva, neblina e poluição;

- Os equipamentos de rádio deverão apresentar dispositivos de proteção contra descargas elétricas, atmosféricas, embutidos ou externos, com saída para conexão de aterramento;

- Atender padrão de comunicação de dados para VLAN, baseado na Norma IEEE 802.1q.

- Atender padrão de comunicação de dados para priorização de tráfego em camada 2, de acordo com a norma IEEE 802.1p.

- Deverá possuir interface de gerenciamento via (http, snmp) com capacidade de gerenciar o equipamento local e remoto;

- Deverá possuir gerenciamento de proteção de acesso, com Senhas.

- Os módulos de rádio utilizados no sistema, devem possuir alimentação PoE;

- Os rádios devem utilizar antena integrada ou Conectorizadas sendo permitido o uso de parábola solida conforme especificações do Item (07) dentro da Regulamentação de Potência para esta Faixa de Frequência.

- O sistema ofertado deverá permitir atualização da versão de software dos rádios de maneira remota, a partir de um ponto central da rede, utilizando ferramenta em ambiente gráfico específico, por período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.

- Os módulos, rádios devem possuir interface de rede 10/100/1000 Base T, half/full duplex;

- Os elementos deverão ser destinados à instalação externa, sem a necessidade de caixas herméticas adicionais ou abrigo, com exceção dos módulos de alimentação, que poderão ser instalados em ambiente interno;

- O sistema deve oferecer resistência a ventos;

- O sistema deverá possuir encriptação nativa com alta robustez;

- A utilização do recurso de criptografia ou segurança não deverá degradar a performance do sistema;

- O sistema Ponto-a-Ponto deverá possuir interface de configuração e gerenciamento WEB de Fácil leitura;

-  Ter duas (02) saída de conexão (N) Fêmea de RF;

- Modulação entre BPSK a 64QAM ou maior;

- Largura de Banda ajustável entre 10 a 30 MHz ou maior;

- Deverá ser fornecido com todos os acessórios para ativação, proteção e alimentação do mesmo, conjunto de Cabos de conexão entre o rádio e antena dentre outros necessários;

Todos os equipamentos de rádio frequência (RF) que compõem o sistema Ponto-a-ponto deverão possuir Certificado de Homologação expedido pela ANATEL, a ser apresentado na documentação habilitatória.

Item 07 – Rádio Mesh Wifi 2,4 GHz/ 5.8 GHz – A/B/G/N 2,4/5,8 GHz

Especificações mínimas para Rádio de Distribuição de acesso a Internet:

Rádio de padrão Mesh ou Access Point com as Características de RF abaixo descritas:

-Faixa de Operação: O sistema deverá operar nas faixas de frequência não licenciadas de 2,412 a 2,462 GHz na camada de acesso às CPEs, e nas bandas de 5,725 a 5,850 GHz na camada secundária possibilitando que o usuário possa optar a utilizar um equipamento que atenda umas das faixas de frequência.

Modulações: A tecnologia a ser utilizada deve utilizar as modulações CCK (802.11b) e OFDM (802.11a/g).:

802.11b/g: 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48, de 54Mbps;

802.11a: 6,9,12,18,24,36,48, de 54Mbps;

802.11n: mínima de 150Mbps.

Potência EIRP: O sistema deve permitir a configuração de potência de transmissão via software ou acesso Web em passos de 1 dB não inferior a 22dBm em (802.11b/g).

Setorização: O sistema deverá ser fornecido com 04 antenas tipo Painéis Setoriais de Angulo de 90° formando 360° de cobertura, com conectores tipo “N“, ganho dos painéis setoriais não inferior a 12dBi conforme especificações dos item (05) deste.

Características de Qualidade de Serviço: Deve implementar QoS baseado no padrão 802.11e.; Características de Networking; O Rádio deve permitir a configuração de no mínimo 08 SSIDs por equipamento; O sistema deverá permitir a associação de cada SSID a uma VLAN específica; O sistema deverá ser compatível com protocolo IPv6;

Características de Segurança: O sistema deve suportar as seguintes alternativas de criptografia para as conexões com as CPEs (unidades de clientes): WEP, WPA (TKIP) e WPA2 (AES, 802.11i); O sistema deve permitir autenticação baseada no protocolo 802.1X (clientes e infra estrutura); O sistema deve contar com recursos de filtragem de Tormenta de Broadcast e Filtragem de Portas.

Características Elétricas & Físicas: Os módulos de rádios devem possuir alimentação entre 90-250 V-AC ou 11-24 V-DC; Os módulos de rádios devem possuir certificação NEMA4 / IP65; Os módulos de rádios devem possuir consumo elétrico individual típico menor que 50W; Os módulos de rádios devem possuir um peso unitário inferior a 15 kg, de forma a flexibilizar ao máximo as opções de instalação.

Características do Sistema de Gerenciamento, Configuração e Autenticação (software de gerência): O sistema deve possuir sistema de gerenciamento e configuração centralizado baseado em interface gráfica; O sistema deve permitir configuração via interface gráfica por acesso local e remoto seguro; O sistema deve permitir aplicar políticas segurança, efetuar registros de eventos e alarmes; O sistema deve permitir efetuar atualizações de software (firmware) via RF; Dar suporte a: SNMP V1,V2 E V3;

Item 08 – Kit antena / suporte de montagem Painel Setorial 12dBi

- Antena deverá atender a faixa de freqüência dos equipamentos de rádios de  transmissão;

- A Antena de ser do tipo painel setorial com ângulo de abertura horizontal de 90°;

- Deverá ter ganho mínimo de 12 dBi;

- Deverá possuir conector do Tipo N com impedância de 50 Ohms para conexão com os rádios transmissores;

- Cabo Coaxial com no máximo 1,0m de comprimento conectorizado de fábrica com conectores N-macho nas pontas;

- Deverão ser fornecidos todos os conjuntos de montagem dos equipamentos nas estruturas, peças diversas necessárias para a sustentação dos mesmos;

- Suporte de montagem metálico, galvanizado a fogo com capacidade para sustentação das Antenas a serem instaladas nas torres de comunicação;

- As antenas devem ser constituídas de material resistente a agressões atmosféricas, como chuva, neblina e resistência a poluição;

- Deve ser apresentado certificado de homologado da ANATEL.

Item 09 – Sistema de Gerência de Rede de Transmissão / controle de usuários:

O gerenciamento e segurança da rede deve ser instalado no servidor Item (24) deste e possuir as seguintes características:

- Gerenciamento de todos os elementos que compõem a rede de comunicação sem fio partir de um ponto centralizado;

- Interface web e/ou java e que funcione em ambiente Windows e/ou Linux.

- O sistema deverá permitir a partir de um ponto central da rede, utilizando ferramenta em ambiente gráfico;

- Configuração Baseada em Templates;

- Permitir acesso para smartphones;

- Flexibilidade em Suporte de Hardware;

- Vista Consolidada do desempenho da Rede;

- Visualização do Google-Maps em Tempo Real;

- Elemento Gráfico Dashboard;

- Programação de Atividades;

- Auditoria detalhadas;

- Análise do Histórico;

- Ferramenta de Informação do Cliente;

- Suporte de Arquitetura de Alta Disponibilidade;

- Alta escalabilidade;

- Relatórios gerenciais do Sistema;

- Captura de dados e atividades dos dispositivos por protocolo SNMP.

Serviço de Gerência para Controle dos Usuários:

O Sistema ou software de gerenciamento e segurança de usuários da rede Wi-Fi do PPCRD, deve ser instalado no mesmo servidor de controle da rede de comunicação, Item (24) deste e possuir as seguintes características:

- Gerenciamento completo de cadastro de usuários de acesso:

- Cadastro de usuário por nome, CPF e endereço;

- Cadastro de nome de usuário e senha;

- Controle de acesso por endereço IP;

- Controle de acesso por endereço MAC;

- Controle de acesso por vários pares de IP/MAC;

- Controle de velocidade de acesso conforme tipo de serviço e prioridades;

- Suporte a proxy-transparente por login;

- Pesquisa por login, ip, Mac;

- Opção de depurar IP (listar sessões e acessos de um determinado endereço IP e ou usuário);

- Opção de depurar MAC (listar sessões e acessos de um determinado endereço MAC e ou usuário);

- Lista de usuários cadastrados;

- Lista dos cadastros de clientes acessados recentemente;

- Estatísticas de uso de internet por meio de hotspot;

- Opção de desativar usuário de acesso;

- Opção de programar a desativação de um usuário com uma data/hora específica;

- Opção de enviar usuário para uma página especifica após autenticação prévia;

- Opção de reservar automaticamente um endereço IP baseado no usuário e senha via DHCP;

- Informações de datas de alteração, cadastro, primeiro login e último login de um usuário de acesso;

- Relatório de conexões de acesso (data/hora, ip, mac, download, upload, motivo da desconexão) em modo hotspot ou RADIUS;

- Gráficos de consumo de internet por usuário e geral do sistema;

- Estatísticas de uso mensal de internet (velocidade, volume de tráfego, tempo de uso);

- Opção de integração com parâmetros manuais do protocolo RADIUS dentre outros;

Item 10 – Antena Parábola Sólida de Dupla Polarização H/V 0,60 cm 5 GHz Antena Parábola Sólida para Rádio Digital, Links Ponto a Ponto.

a) Antena para uso em rádios e Links que interligarão as torres efetuando a primeira camada de comunicação entre elas, BackBone, dimensões máximas de 90cm com ganho de no mínimo 23 dBi e deve ser entregue completa com suportes de montagem e fixações em aço inox ou Galvanizadas a fogo;

b)  Possuir Dupla Polarização (V/H) – Vertical + Horizontal;

c)  02 Conexões em N Fêmea;

d)  Fixação em mastro de dimensões entre 2” a 4.1/2”;

e)  Permitir ajustes de Azimute e de Elevação no mecanismo de fixação;

f )  Faixa de Frequência de Operação entre 5.250MHz a 5.875MHz

g)  Deverá possuir Blindagem lateral / Radome mecânico.

h)  Impedância de 50 ohms

Item 11 - Supressor Anti surto elétrico

Equipamento de proteção elétrica para segurança da rede de Rádios que deverá ser instalado juntamente com os rádios Ponto a Ponto e Rádios Wi-FI, o equipamento deve possuir 2 portas Ethernet, uma para conexão vinda do Rádio e outra para conexão de cabos entre os ativos de rede devidamente aterrado.

Item 12 – Fontes para Rádios Digitais

- Os rádios utilizados no sistema devem possuir alimentação PoE (Power Over Ethernet) e possuir consumo elétrico individual típico menor que 55W.

- As fontes de alimentação devem operar com alimentação de entrada AC 100 – 240V sem ajustes de chave seletora, ou em DC 12/24 caso aplicável ao equipamento rádio.

Item 13 – Caixa Proteção Externa para Equipamentos

Caixa proteção externa hermética para Torres de Transmissão. Caixa abrigo externo para alimentação dos equipamentos, fontes de rádios e supressores anti-surto elétrico, circuitos internos e Interfaces LAN, com as características mínimas:

- caixa com porta e fechos para proteção de equipamentos contra chuva, poeira,vento, umidade e calor, construída em alumínio e aço inoxidável, com suportes na parte traseira, permitindo a instalação em postes ou paredes e três entradas na parte inferior para prensa-cabos;

- Possuir porta em chapa de aço com, no mínimo, 1,2mm de espessura e capacidade de abertura mínima de 100 graus, com aplicação de borracha em poliuretano expandido, provida por fechos tipo Yale;

- possuir classificação mínima IP-55, segundo o Padrão Internacional de Proteção;

- Possuir placa de montagem de componente removível, em chapa de aço, com no mínimo 2mm;

- Possuir calha de tomadas 2P+T com, no mínimo, 05 (Cinco) pontos e No-break, com entrada de alimentação entre 110VAC/220VAC, em locais com uso de Energia convencional conectada ao no-break, item (14) e também em locais onde o sistema não estará sendo gerido por Painel de Energia Fotovoltaica, item (25) esta deve ser interligada ao sistema;

- Possuir dispositivos de proteção contra surtos: proteção contra sobre corrente, protetor de surto na saída e na entrada de alimentação com aterramento;

- Ser revestida com pintura eletrostática a pó cinza claro (RAL 7032 ou similar).

- Dimensões mínimas de 80x60x20 ou maior afim de acomodar todos os equipamentos.

Obs.: As Caixas devem possuir medida suficiente para acomodar todos os equipamentos bem distribuídos em seu interior, afim de diminuir o aquecimento interno dos componentes e demais ativos, também para maior organização e facilitação nas manutenções preventivas / corretivas. A caixa deverá ser instalada na Torre de Transmissão, logo após a proteção de chapas de aço de segurança que devem revestir a torre entre 03m a 05m (Ver especificações das Torres de comunicação) em altura superior a 5m do solo para maior proteção contra vandalismo nos locais remotos onde será instalado o PPCRD.

Item 14 – Rack padrão 19” mínimo de 16US

Para acomodação dos equipamentos no CPD das Prefeituras com as características mínimas:

  - Rack padrão de 19 polegadas; profundidade externa maior que 670mm; altura externa mínimo de 850mm; altura útil mínima de 16u (16 unidades padrão de espaço) e deve ser avaliado altura maior conforme necessidade de espaço para melhor acomodação dos ativos de rede, servidor, entre outros;

  - Porta frontal com visor em acrílico fumê; teto com abertura para 02 ou 04 ventiladores, estrutura monobloco; perfis 19" moveis na profundidade; longarinas laterais perfuradas; fechamentos laterais e traseiro removíveis com aletas de ventilação; base e teto com abertura para passagem de cabo; ventilação natural ou forçada;  01 (uma) Bandeja Móvel Telescópica; suporta pelo menos 200 kg distribuídos pintura pó eletrostática; fecho escamoteável com chave;

  - Todo o conjunto deve ser na cor preta;

  - Conjunto completo de acessórios como parafusos de fixação, porcas gaiolas e ventilação forçada na parte superior com conjunto de ventiladores bi-volt.

Item 15 – Switch 24 Portas 10/100/1000 BASE T

Deverá ser instalado no Rack de Dados no CPD, onde a Contratada será responsável pela instalação e configuração inicial por orientação de listagem de IPs, Mascaras de Rede e domínios em conformidade com as designações da Contratante;

Garantia mínima de 24 (Vinte e quatro) meses.

##### Conexões:

24 (vinte e quatro) portas com auto negociação 10/100/1000.

04 (quatro) portas combo SFP/mini-GBIC. Com 02 10/100/1000 Base T.

Protocolos mínimos:

802.1d - Spanning Tree

802.1p - Class of Service/Quality of Service (CoS/QoS) on igress e egress

802.1Q - VLANs

802.1s - Multiple Spanning Tree Group

802.1v - VLAN por protocolo

802.1w - Rapid Spanning Tree

802.1x - MAC e PORT -based Network Access Control

802.3 - Ethernet

802.3ab - 1000BASE-T

802.3ad - Link Aggregation

802.3ae - 10G Ethernet

802.3i - 10BASE-T

802.3u - Fast Ethernet

802.3x - Controle de Fluxo

802.3z - 1000BASE-X Gbit/s Ethernet para Fibra ótica a 1Gbit/s (125 B/s)

Desempenho:

Capacidade de comutação (switch fabric) de 140. Gbps

Taxa máxima de encaminhamento de 9,5 Mpps

Latência menor que 10μs

Portas de empilhamento funcionando em 10 Gigabit

Características Adicionais:

Operação em camada 2 e 3

Operação multi-camadas com roteamentos na camada 3 que suportem os

protocolos: RIP v1 e v2, OSPF v2, PIM-DM, PIM-SM, DVMRP e VRRP.

A autenticação usuários baseada em criptografia.

QoS nas Camadas 2-4 e recursos para limitação de taxa de uso da banda.

Remarcação de pacotes baseadas em prioridade de:

- Tipo de Serviço

- Precedência de IP

- Porta Física

- Origem e Destino de MAC Address

- Informação de VLAN

- Ethertype

- Origem e Destino de endereço de IP

- Origem e Destino de porta TCP

- Origem e Destino de porta UDP

- Redirecionamento de Tráfego

- Auto priorização de tráfego de voz

- Encaminhamento com remarcação de prioridade para VOIP

- Aplicação de taxa para limitação o bloqueio no ingresso

- Interface de gerenciamento gráfica baseada em Web

- SNMP, Telnet, CLI, RMON-1 (estatísticas, histórico, alarmes, eventos),

- SMON, Xmodem, FTP, TFTP, RADIUS, SSHv1.5, Login de Rede IEEE 802.1X

- Alocação de endereço IP manual ou através de DHCP/BOOTP

- Autenticação PAP/CHAP/EAPoL (EAP sobre LAN)

- Listas de Controle de Acesso

- Filtragem de pacote

- Criptografia SNMP v3

- ACLs (Access Control Lists) avançadas e baseadas em tempo

- ACLs baseadas em tempo

Fonte de Alimentação Embutida:

50/60 Hz AC; 90-240 VAC de tensão de entrada.

Características Físicas

Temperatura: Operação em 0° a 40°C (32° a 104°F); armazenamento a -10° a 70°C (14° a 158°F).

Umidade: Umidade tolerável para operação e armazenamento: 10% a 95%.

Item 16 – Nobreak 3,2 kva 220V

Nobreak 3200 VA 220V com bateria para uso de uma unidade junto ao Rack de Equipamentos na sala de Informática (CPD) da Prefeitura.

- Potência Nominal 3200VA;

- Número de Tomadas Mínimo de 4 tomadas (padrão ABNT 14.136);

- Display indicativo de funções visuais;

- Entrada/Saída (220V);

- Forma de Onda Senoidal;

- Autonomia Para ½ carga: mínimo de 12 minutos; Para plena carga: mínimo de 5 minutos;

- Tempo de Transferência Menor que 2 ms;

- Sinalizações Visuais: Estado de rede inversão em operação, Estado da bateria, desligamento por proteção, carga mínima, potência consumida, potência excessiva;

- Sinalizações Auditivas Bateria mínima e desligamento por proteção; Potência

- excessiva, inversor em operação;

- Proteções Proteção contra descarga total de bateria;

- Possibilidade para banco; de bateria externo;

- Software de gerenciamento remoto para analise de tempo de carga, autonomia e alertas fornecido junto com os no-breaks;

- Conexão através de conector RJ45 para comunicação com o software;

Item 17 – Nobreak 1,2 kva 220V

Nobreak 1200VA 220 V com bateria para uso de uma unidade na Rádio Base onde deverá ser interligada por meio de energia convencional AC.

- Fator de potência mínimo na saída 0,95 indutivo;

- Potência Nominal 1200VA;

- Mínimo de 4 tomadas (padrão ABNT 14.136);

- Deve possuir borneira;

- Tensão de Operação: Entrada/Saída (220V);

- Forma de Onda Senoidal;

- Autonomia para ½ carga: mínimo de 12 minutos; Para plena carga: mínimo de 5 minutos;

- Tempo de Transferência menor que 2 ms;

- Sinalizações Visuais: Estado de rede inversão em operação, estado da bateria, desligamento por proteção, carga mínima, potência consumida, potência excessiva;

- Sinalizações Auditivas: Bateria mínima e desligamento por proteção; Potência excessiva, inversor em operação;

- Proteções: Proteção contra descarga total de bateria;

- Possibilidade para banco; de bateria externo;

- Software de gerenciamento remoto para análise de tempo de carga, autonomia e alertas fornecido junto com os no-breaks;

- Conexão através de conector RJ45 para comunicação com o software;

Item 18 – Patch Panel 1U 24 portas Cat 5E

- Performance de transmissão CAT5e;

- Modular Jack em conformidade com FCC parte 68;

- Conformidade com padrões TIA/EIA 568A/B;

- Tamanho padrão 19" x 1U;

- Terminação IDC compatível com lâminas tipo 110 ou Krone;

- Cor Preta.

Item 19 – Organizador de Cabos para Rack 19”

- Guia de Cabos 1u para Rack com tampa;

- Acabamento em pintura epoxi;

- Profundidade e largura padrão 19" polegadas;

- Cor preta.

Item 20 – Instalação e configuração do sistema Fixação de equipamentos em Torres

- Toda a mão-de-obra empregada deverá ser qualificada e as técnicas aplicadas deverão ser as mais modernas disponíveis, obedecendo todas as normas técnicas vigentes de segurança e conformidade à legislação do Ministério do Trabalho;

- A qualificação técnica da empresa de serviço a ser contratada deverá obedecer TODOS os requisitos técnicos e de segurança, garantindo desta forma que os serviços prestados serão realizados dentro da melhor técnica disponível e por profissionais qualificados para a execução das tarefas;

- As configurações devem ser executadas a fim de obter o melhor desempenho na comunicação de dados, melhor aproveitamento do Espectro de Radio Frequência e maior segurança da rede;

- Quanto à montagem física dos equipamentos nas torres de comunicação esta deve seguir todas as normas de segurança e uso de EPI’s (equipamentos de proteção individual) juntamente com a aplicação de todos os dispositivos de segurança, conexões com aterramentos onde todas as partes metálicas devem ser interligadas a malha de aterramento a qual será inspecionada para validação de entrega dos serviços por hora este disposto.

Item 21 – Instalação Repetidor Celular:

O principal requisito é a isolação ou separação entre antenas coletora e servidora. Nível de sinal captado da ERB mais próxima bem como tráfego, propagação e implicações legais devem ser observados pela contratada.

Serviço especializado para instalação e ajustes de antenas, alinhamentos das mesmas e configurações necessárias, também devendo caso solicitado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) prestar informações quanto a níveis de RF emitidos entre outros.

Obs.: É parte do processo a obrigatoriedade da Contratada informar a Operadora Celular local, provedora do sinal coletado da ERB (Estação de Radio Base) mais próxima a sua ativação, atendendo as Resoluções N°454 e N°477 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) quanto ao Serviço Móvel Pessoal – SMP

Item 22 – Alinhamento de Antenas

Montagem, instalação e alinhamento das Antenas.

- Toda a mão-de-obra empregada deverá ser qualificada e as técnicas aplicadas deverão ser as mais modernas disponíveis, obedecendo todas as normas técnicas vigentes de segurança e conformidade à legislação do Ministério do Trabalho.

- Os ajustes de alinhamento das antenas e configurações devem ser no âmbito de se conseguir o melhor aproveitamento da capacidade dos enlaces no caso de Links Ponto a Ponto e das antenas setoriais para a rede de distribuição da Internet onde as mesmas devem seguir o princípio de cobertura conforme o relevo topográfico e disposição das residências dos usuários e demais integrantes do projeto PPCRD.

Item 23 – Configuração Servidor / Autenticação

O servidor deverá ser instalado no Rack disposto na sala de Informática do município, dentro do paço municipal e é descrito como o serviço e atribuições do Item (06) Sistema de Gerencia de rede de transmissão e usuários.

Aqui se descreve o tipo de serviço a ser aplicado onde o mesmo terá o papel de controlar a rede, gerar DHCP para os usuários após cadastramento dos mesmos, as características mínimas exigidas do sistema de controle estão descritas a seguir:

Servidor de Segurança de Acessos (Firewall) e Acessos à Internet (Proxy)+ Scripts Específicos pelo simples fato de acessar informações compartilhadas na grande rede (Internet), é necessário segurança com o tráfego de dados nas navegações em instituições financeiras (Bancos, Compras e afins), em correspondências eletrônicas (e-mail, mensageiros, chats e outros). Assim com este Firewall, podemos privar e/ou liberar acessos, criptografar dados transmitidos na internet e bloquear acessos indevidos na rede do Projeto Piloto das Comunidades Rurais Digitais, PPCRD.

Com este método asseguramos e compartilhamos o acesso à Internet, podendo escrever regras, diretas aos usuários conforme tipos e padrões dos mesmos, permissões e controles de acesso diferenciados, visando melhorar a performance do acesso, evitando grandes tráfegos em horários de pico no uso da internet. Acesso a sites indesejados, pornografia, musicas, vídeos e demais acessos não permissíveis, regras essas que serão executadas em conjunto com a área de TI do Município.

Este sistema de Autenticação de usuários, nele deverá ser armazenado todas as informações das visitas em páginas da internet seguindo regras e orientações da ANATEL, Agencia Nacional de Telecomunicações que se necessário pode requer estes dados.

Item 24 – Montagem rede lógica / elétrica CPD

Serviço de montagem e fornecimento de materiais para instalações lógicas e elétricas no CPD.

Entre as conexões dentro do Rack, dispositivos do CPD, servidor e demais ativos deverão ser utilizados cabos Lan do padrão cat.5e, para instalações dentro de áreas abrigadas de intempéries. Mesmo estas deverão ser lançados através de eletrodutos de PVC de 1’’ e sistema de caixas de derivação e passagem múltiplas (Condulete) em PVC para as entradas e saídas de cabos dentro do CPD ate o Rack. Para os casos onde os cabos ficarão expostos ao clima, deverá ser utilizados cabos com proteção IP67 Blindados e a prova de raios UV, caso de uso de cabeamentos nas torres e suportes de montagem dos equipamentos;

- Eletrodutos para instalações elétricas de baixa tensão. Fabricados PVC, fornecidos em peças de 03 (três) metros de comprimento e bitola adequada a necessidade (1”, 2/3” ou ½”) rosqueadas ou de conexão com travamento feito por parafusos nas luvas de fixação nas extremidades. Estes tipos de tubulação devem ser utilizados em todos os trechos em que for necessário, dentro do CPD e nas áreas aparentes de entrada e saída ate o QDG Geral da Prefeitura dentre outros pontos, evitando vandalismo e mantendo maior visibilidade da instalação dentro das normas aplicadas;

- Passar o cabeamento em ambiente interno e ou externo, inclusive se for necessário, deve-se substituir tubulações existentes;

- Fazer uso de todos os acessórios para tal montagem conforme vistoria nos locais previamente a este, tais como abraçadeiras para fixação, parafusos, curvas, luvas e derivações se necessário;

- O sistema de aterramento e todas as ligações elétricas devem seguir a Norma NBR 5410 atendendo-a em todos os itens, mantendo caixa de inspeção a fim de ser demonstrada na vistoria das instalações sua resistividade entre outros pontos observados conforme manual de vistorias do PPCRD.

- Também cabe a CONTRATADA fornecer todos os serviços e materiais necessários à instalação do sistema descrito neste, e a mesma deve ser responsável por qualquer eventual falha atribuível a erros de instalação, incluindo danos por acidentes durante a fase de implantação;

- Após os trabalhos de fixação de suportes, rack e passagens de cabos, caberá à CONTRATADA a recomposição das estruturas de alvenaria, forros, paredes e divisórias, pisos, plataformas, pinturas e etc. em caso de danos.

Item 25 – Tampa Cega para Rack 19”

- Tampa Cega 1U - 19";

- Painel de fechamento; Frente Falsa;

- Confeccionado em chapa de aço 0,75 mm;

- Acabamento: Pintura eletrostática ou epoxi;

- Largura: 19″;

- Altura: 1U;

- Cor: Preta.

Item 26 – Régua de Energia para Rack 19” 20A

-Régua para fixação em racks padrão 19 polegadas, deve possuir conexão elétrica aterrada de equipamentos que possuam plug para alimentação com o novo Padrão Brasileiro de Tomadas de acordo com a norma NBR 14136 em seu conjunto;

- Os terminais (tomadas) fêmea devem ser na diagonal para facilitar a instalação sem perder a tomada ao lado, ganhando mais espaço entre os plugs;

- Mínimo de 08 tomadas fêmeas no novo padrão 2P+T;

- Cabo e Plug principal de conexão para capacidade de 20ª;

- Deve possuir um Disjuntor integrado a régua de 20A para facilitar um desligamento geral se necessário de todos os dispositivos;

- Cor Preta conforme todo o conjunto do Rack.

Item 27 – Servidor de Gerência e operação de Rede

Servidor de Rede para Gerência do sistema de Transmissão e controle dos Usuários:

- Arquitetura para servidor de dados;

- Baseado em processador x86 64 bit desenvolvido para servidores SMP de 8 núcleos operando 2.6 GHz (nominal);

- Um processador, disponível no mercado a partir do ano de 2013;

- Suporte a segundo processador operando em SMP;

- Processador e chip-set do mesmo fabricante;

- Cache de 20 MB por processador;

- BIOS Plug& Play desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou com direitos (copyright) sobre essa BIOS com identificação individualizada do equipamento;

- DDR3 ECC SDRAM mínimo de 16 GBytes 1,6 GHz, xDIMM,  expansível a 384GBytes;

- Unidade de cdrw/dvdrom interna ou externa;

- Duas unidades de discos rígidos com capacidade individual de 500Gbytes, SATA 3 Gbit/s, 7200 rpm;

- Capacidade total para 02 discos SATA ou SAS;

- Quatro interfaces USB 2.0, conector A sendo 2 frontais;

- Interface controladora gráfica de vídeo, 16 MB DDR3;

- Quatro portas padrão IEEE 802.3, 100/1000BaseTx/T com suporte a protocolo iSCSI;

- Interface IEEE 802,3, 100BaseTx para gerenciamento;

- Gabinete rack 19”. máximo 03 Us;

- Sistema de diagnostico de problemas via painel de leds;

- Dois slots pci-e 16x Gen2 livres;

- Fonte de alimentação hot-swap, redundante, universal operando de 100 a 240 VAC de entrada, f/n/t, 60Hz;

- Suporte a fonte de alimentação redundante;

- Programa de gerenciamento do equipamento para plataforma Ms-Windows2012Server 64bits do fabricante do mesmo com suporte a inventário do equipamento e seus componentes;

- Suporte a console virtual remota para gerenciamento, monitoramento do estado dos processadores, memórias, discos rígidos, fontes e ventiladores e configuração de parâmetros físicos.

Unidade Leitora de DVD:

- Unidade de DVD-R interna compatível com os padrões DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, CD-R,CDRW, DVD-R/-RW/ROM, DVD+R/+RW/+R Double Layer, DVD-R Dual Layer, CDROM/ CD-R, CD-RW, DVD-RAM, e que seja compatível com o sistema operacional instalado;

- Luz indicadora de leitura e mecanismo de ejeção de emergência na parte frontal da unidade;

- Deve ser da mesma tonalidade de cor do gabinete.

Gabinete:

- montagem em rack 19” com no máximo 03 USs;

- Fonte de alimentação compatível com o gabinete e a mainboard ofertados,

- suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima

- admitida pelo equipamento (mainboard, interfaces, disco rígido, memória RAM e demais periféricos);

- Fonte alimentação aceitando as tensões 100 e 240 Volts de forma automática ou através de chaveamento manual;

- Com sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. O fluxo de ar interno ao gabinete deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador;

- Luzes de indicação de atividade de disco rígido e fonte ligada na parte frontal;

- Botão de liga/desliga na parte frontal.

Periféricos:

- Mouse óptico com 03 (três) teclas incluindo a tecla de rolagem, conector USB com formato ergonômico e conformação ambidestra, resolução de 400 dpi, mouse pad com superfície adequada para utilização de mouse ótico e com apoio de pulso em gel;

- Teclado USB do tipo estendido com 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, compatibilidade com o padrão ABNT2, ajuste de inclinação.

Monitor de Vídeo:

- Monitor LED 22”LED; Full HD; HDMI;

- Imagem:

- Full HD; Tecnologia: LED; Tamanho da Tela (pol.): 22; Contraste: 4.000.000:1; Tempo de resposta: 4 ms; Formato da tela: 16:9; Brilho: 250 cd/m2; Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; Ângulo de visão: 178º x 178º; Diagonal visual: 55,88 cm; Sistema de cores: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB;

Recursos

- Ajustes do formato da tela: 4:3/ 16:9/ Pelo programa/ Zoom1 e 2/ Cinema Zoom/ Just Scan

- Ajustes de imagem:

- Conexões ;

- 1 Entrada Vídeo (VGA); 1 HDMI;

- Informações técnicas:

- O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática;

-  Compatível com o padrão MPR-II para emissões elétricas e magnéticas;

- Certificação do Underwrites Laboratories (UL) ou equivalente emitido pelo INMETRO.

Softwares e Documentações:

- Licença, quando necessário, para cada equipamento com todos os recursos

- necessários, sendo eles na forma de assinatura ou subscrição para garantir atualizações e upgrades gratuitos durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware para o seguinte sistema operacional: Windows Server;

- Deve oferecer mídias de instalação e recuperação além da documentação técnica necessária à instalação e operação do equipamento em português;

- Deve possuir drivers correspondentes às interfaces instaladas no equipamento de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas;

- As seguintes funcionalidades para gerenciamento remoto através do protocolo SNMP, devem ser oferecidas:

- Monitoramento dos principais dispositivos do microcomputador, tais como placa de vídeo, memória instalada, slots PCI, rede e outros periféricos.

Manuais, Drives e Acessórios e Outros Requisitos:

- Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ter gradações neutras das cores brancas, preta ou bege e manter o mesmo padrão de cor.

- Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento e da placa mãe, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, mouse, teclado e monitor, incluindo especificação de marca, modelo e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelo fabricante juntamente com o endereço do site.

- Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação/homologação.

- O fabricante do equipamento deve garantir que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora da linha de fabricação, pelo menos nos próximos 180 (cento e oitenta) dias.

Item 28 – Kit Painel Solar com suportes, baterias, controlador

Especificações mínimas - Montagem de energia fotovoltaica nas torres de transmissão.Sistema de Energia Solar

Sistema de Energia Solar para um consumo de 614Ah/dia e deverá ser constituído de:

  - Bateria estacionária, SELADA, sem necessidade de manutenção 12V;

  - Controlador de carga mínimo de 60 A;

  - Módulos Solar Fotovoltaico 150 Wp ou maiores;

  - Inversor de Tensão DC / AC correspondente a capacidade do sistema;

- O Sistema deverá atender os equipamentos abaixo relacionados para uma autonomia de 2 dias sem sol diretamente irradiando. Os equipamentos a serem alimentados estão em exemplo descrito abaixo:

| Equipamentos | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Uso diário (h/dia) | QTDE | I Total (Ah/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rádios | 120 | 0,458333 | 55 | 24 | 4 | 440 |
| Ativo de Rede | 120 | 1 | 100 | 24 | 1 | 120 |
| Balizador de Topo - Led | 120 | 0,110000 | 12 | 12 | 02 | 4 |
| Total 1 |  | 1,65 | 252 |  |  | 564 |
| Acréscimo 10% |  |  |  |  |  | 56,4 |
| Total Geral Estimado | 620 |

*Obs.: Valores e medidas estimadas, devendo ser demonstrada as quantidades de equipamentos necessários para o período solicitado conforme potencia em (W) dos equipamentos propostos para o sistema, juntamente com todos os dispositivos que vao compor a solução em cada localidade.

- Todo o conjunto deve ser montado na estrutura da Torre em uma altura a dificultar o vandalismo juntamente com a caixa hermética dos equipamentos de comunicação;

- Suporte de montagem dos painéis deve ser em ferro galvanizado a fogo, alumínio e fixação em aço inoxidável que possibilitem sustentação das placas fixadas as torres com ângulo de inclinação entre 0° a 75°.

Item 29 – Kit material Elétrico CPD

- Deverá ser fornecido um conjunto elétrico de distribuição composto no mínimo dos seguintes itens: Quadro de distribuição de sobrepor, barramento com espaço para 08 Disjuntores DIN, Barramento para conexões de Terra e Neutro, 01 protetor contra surtos elétricos do tipo DPS de 45kA e 04 disjuntores no total sendo 01 Geral Bipolar de 32A, 01 disjuntor Bipolar 16A para alimentação do AR condicionado do CPD, 01 disjuntor Bipolar de 16A para conexão ao Nobreak do Rack no CPD e 01 disjuntor Bipolar de 10A como reserva;

- Todas as bitolas dos cabeamentos elétricos devem ser compatíveis com as medidas de cargas correspondentes de cada circuito, juntamente com a carga geral oriunda do QDG existente geral do paço municipal, também deve ser interligado o sistema de aterramento do local ao aterramento novo à ser executado se necessário de obtermos maior segurança dos equipamentos internos e externos.

- O sistema de aterramento e todas as ligações elétricas devem seguir a Norma NBR 5410 atendendo-a em todos os itens, mantendo caixa de inspeção afim de ser demonstrada na vistoria das instalações sua resistividade entre outros pontos observados conforme manual de vistorias do PPCRD.

Item 30 – Materiais Diversos de Instalação – cabos – conexões

Materiais para instalação diversos (cabeamento elétrico, conexões, eletroduto, abraçadeiras, tomadas dentre outros).

- Entre as conexões com padrão Fast Ethernet, deverão ser utilizados cabos do padrão cat.5e blindado(F/UTP capa dupla) e para instalações dentro de áreas abrigadas de intempéries deverão ser lançados através de eletrodutos de PVC e cabo de rede cat.5e. Para os casos onde os cabos ficarão expostos ao clima, como subida para os equipamentos nas torres deverá ser utilizados cabos com proteção IP67 e a prova de raios UV, com blindagem, da mesma forma que deverá se utilizar de conexões de RJ45 Blindadas em todas as conexões de Rádios do sistema;

- A contratada deverá fazer uso de abraçadeiras de fixação de cabos nas torres e ou estruturas de montagem em PVC ou em material que permita a sustentação dos cabos sem dano a sua capa evitando assim possíveis infiltrações e problemas de comunicação, juntamente com Cabos e conexões de RF que devem ser fornecidos isolados de forma não sofrer infiltrações e ou umidade interna nas conexões;

- Eletrodutos para instalações elétricas de alta e baixa tensão. Fabricados em aço, com acabamento anticorrosivo e galvanização a fogo, fornecidos em peças de 03 (três) metros de comprimento e bitola adequada a necessidade (1”, 2/3” ou ½”) rosqueadas ou de conexão com travamento feito por parafusos nas luvas de fixação nas extremidades. Estes tipos de tubulação devem ser utilizados em todos os trechos em que for necessário;

- passar o cabeamento em ambiente externo, inclusive se for necessário, deve-se substituir tubulações existentes;

- A Contratada também tem por responsabilidade o fornecimento e execução de todos os matérias paras as malhas de aterramento e interligação dos mesmos junto aos equipamentos conforme normas vigentes de resistividades e capacitância dos sistemas pelas NBRs 5410 e 5419, as quais serão utilizadas na vistoria dos pontos;

- O valor máximo admissível da resistência de terra será de 10 Ω (Ohms). Caso esse valor não seja atingido, aumentar o número de hastes (sempre observando a distância mínima de 3 metros entre elas) e/ou substituir as hastes por outras de maior comprimento (3,0 até 6,0m) e/ou efetuar o tratamento químico adequado do solo em redor das hastes;

- toda e qualquer adequações na rede elétrica e rede lógica do local e todos os materiais e acessórios de infraestrutura complementares que se façam necessários.

- O fornecimento de toda e qualquer ferramenta, instrumento, material e equipamento de proteção, bem como materiais complementares necessários à instalação são de inteira responsabilidade da Contratada e não deverá gerar ônus à Contratante;

- A falta de peças ou equipamentos não deverá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a Contratada das penalidades a que estará sujeita pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos;

4. DA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO

Os componentes, peças e materiais de reposição utilizados deverão possuir as mesmas características e qualidade dos utilizados no início da prestação dos serviços.

Equipamentos sujeitos ao contato com o público deverão ser particularmente protegidos contrachoques, desgastes e tentativas de vandalismo.

Todos os equipamentos e acessórios deverão estar em perfeita condição de uso e funcionamento.

Todos os equipamentos e acessórios que por ventura apresentarem problemas deverão ser substituídos em 24 horas sem custo e taxas adicionais.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO/ ENTREGA

O objeto deverá ser entregue em até 60 (Sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato.

6. DEMAIS CERTIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As licitantes deverão tomar conhecimento de todas as informações relativas às condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, podendo comparecer nos locais de montagem e instalação, e obter para si às suas expensas, sob sua responsabilidade e risco, as informações e verificações necessárias à elaboração de sua proposta, não podendo as licitantes alegarem, posteriormente, a insuficiência de dados e informações sobre os locais previstos para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação.

O(s) profissional (ais) em face do(s) qual (ais) for (em) comprovada(s) a capacidade técnica, será (ão) responsável (eis) pela execução do serviço, na qualidade de responsável (eis) técnico(s). Deverá (ão) ser fornecido (s) certificado(s) que comprovem a certificação de no mínimo 1 (um) técnico do quadro técnico da Proponente nas Normas de Segurança NR-10 e NR-35.

Toda a certificação referente aos itens ofertados deverá ser comprovada através de certificados ou declarações, os quais deverão ser apresentados na forma de cópia autenticada (preferencialmente), no original ou cópia acompanhada dos originais.

A empresa vencedora do certame deverá apresentar, no prazo de 15 (Quinze) dias corridos após a data de abertura do certame, um projeto de rede de comunicação que viabilize o perfeito funcionamento do sistema de proposto, contendo:

- Perfil topográfico por enlace com indicação de coordenada geográfica do local a ser instalado as infra-estruturas;

- Análise ocupacional de rádio frequência, constando data, hora e tempo de análise. A análise deverá ter um tempo mínimo de 20 minutos por localidade, totalizando 360°. Apresentar na forma de gráficos nas frequências eletromagnéticas de 5GHz e 2,4GHz nos locais de distribuição da rede de acesso a internet;

- Plano de Rádio frequência a ser utilizado, com base na análise de espectro nomeando as frequências conforme largura de banda em MHz do equipamento proposto.

- Diagrama da ligação do circuito total de todos os enlaces incluindo todas as torres em mídia digital no formato DWG e impressão no formato A2 colorido;

- Planta impressa dos mapas de calor de cobertura da distribuição da rede multiponto em formato A3 colorido;

- Diagrama em bloco das ligações dos equipamentos propostos nas torres e no CPD;

- Projeto elétrico para derivação da rede elétrica partindo do quadro primário do Paço municipal ate o CPD do PPCRD com detalhamento de cargas e demais simbologias;

- Detalhamento e especificação do sistema de energia fotovoltaica que comprove a eficiência para manter o sistema em operação conforme item ( ) deste edital, nele deve conter a potencia de todos os equipamentos, voltagens, tipo de painel e potência controlador, e capacidade de armazenamento para tal;

- Projeto Construtivo das Torres de Telecomunicação atendendo todas as normas vigentes descritas no Item (28) contendo detalhes das fundações, montagem, SPDA e aterramento.

- Declarado o licitante vencedor, o mesmo deverá apresentar no prazo de até 15 dias o Projeto Executivo contemplando todos os itens acima descritos;

- A contratante terá um prazo de 05 dias para análise e em caso de aprovação do projeto apresentado será submetido a homologação do processo pela autoridade competente.

ANEXO II

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016

CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o (a) Sr (a). .............................., portador da Cédula de Identidade nº .................. e inscrito(a) no CPF sob n........................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Pinheiro Preto, na modalidade Tomada de Preços nº 005/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ..............................., CNPJ nº ................................, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

__________________, _____, de ___________________ de 2016.

_______________________________________________________

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

# ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(em papel timbrado da empresa)

TOMADA DE PREÇO 005/2016

À:

Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto/SC

A/C Comissão de Licitação

Prezado Senhor,

A empresa ________________, com sede na Rua/Av. ___________________, Fone__________ E-mail________________ inscrita no CNPJ  sob  o  nº  _________________,  abaixo  assinada por seu  representante  legal,  em atenção ao certame em epígrafe, apresentamos na tabela abaixo, nossa proposta de preços para participação na licitação:

4 (quatro) Torres Auto-Portantes, as quais suportam ventos de até........................ Km/h, para serem fixados equipamentos para transmissão do sinal de internet, com altura e demais especificações descritas no Anexo I do presente Edital, abarcando o fornecimento e a instalação dos equipamentos e softwares necessários para funcionamento das Torres, incluindo suporte técnico, para atender o Projeto Piloto em Comunidades Rurais Digitais, pelo valor global de R$...............................(.....................................................), sendo R$ ...........................referente material e R$.................................referente material.

OBSERVAÇÃO:	Anexo a este documento deverão estar a Planilha Orçamentária com a composição dos preços unitários e o Cronograma Físico-Financeiro, propostos.

Valor global da proposta: R$ _________________________________________

Validade da proposta: _____________________

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

Data: __________________

Assinatura: _____________________

Nome do Representante legal do Proponente: ________________________

Identificação/Carimbo do CNPJ:

Fone/Fax:

Email:

# ANEXO IV

# Certificado de Visita Técnica

###### PROCESSO LICITATÓRIO No

TOMADA DE PREÇOS 005/2016

Certificamos, para os devidos fins de direito, em especial à Lei 8666/93 e posteriores alterações, que a empresa ______________, representada pelo responsável técnico, o Senhor __________ (CREA no __________), participou da visita técnica do processo licitatório em epígrafe, no dia __ de __________ de 2016 às __h__min, cumprindo as exigências do Edital de Tomada de Preços 005/2016.

Por ser verdade, firmo o presente.

Pinheiro Preto, __ de __________ de 2016.

Prefeitura

Empresa

# ANEXO V

# TOMADA DE PREÇOS 005/2016

# MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO

# REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Mal Costa e Silva, 111, centro, inscrito no CNPJ sob nº 82.827148/0001-69, neste ato representado pelo Prefeito Municipal.............,  doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa [...], pessoa jurídica de direito privado, situada na [...], na cidade de [...], inscrita no C.N.P.J. sob o n.º  [...],  neste ato representada pelo .............sr................, doravante denominada  CONTRATADA, ajustam e contratam a execução de obra de engenharia, objeto abaixo indicado, Regime de Execução de Empreitada por Preço Global, que se regerá pelo disposto neste contrato, no Processo Administrativo Licitatório nº .............../2016, Tomada de preços n° ........../2016; na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; nos princípios que informa o Direito Administrativo; e supletivamente, nas normas e princípios de Direito privado pertinentes, além do Convênio........................................

DO FUNDAMENTO LEGAL

Esse contrato rege-se pelas normas previstas na Lei n. 8.666/93, bem como pelas normas estabelecidas no Edital Convocatório da Licitação 005/2016, e  princípios gerais que informam o Direito Administrativo, bem como Convênio nº ................................

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui o objeto deste contrato: contratação de empresa para serviços de mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos, destinados a instalação de antenas de internet rural, conforme Convênio nº 2015TR001782 celebrado entre a prefeitura de Pinheiro Preto com o governo do estado de Santa Catarina∕Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, através do aporte de recursos constantes do processo nºSAR6357/2015, de acordo com projeto básico e demais características integrantes no processo licitatório, e nos termos da proposta ofertada pela contratada e encartada nos autos do processo licitatório nº 005/2016.

Parágrafo único. O regime de execução é de empreitada por preço global.

# CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO

2.1 Pelo objeto do presente contrato, o Município pagará o valor de R$..............................., sendo R$.........................referente mao de obra e R$.....................referente material.

2.2 As medições serão calculadas com base nas quantidades de serviços executados e considerando os preços unitários da planilha de preços da contratada, apresentado pela empresa de acordo com cronograma original;

2.3 O pagamento referente às medições mensais será efetuado no 10º (décimo) dia útil, obedecida à ordem cronológica de sua exigibilidade, contados a partir da data da liberação do laudo de medição do Departamento de Engenharia do Município, mediante apresentação de nota fiscal / fatura, em moeda corrente nacional;

2.4 A nota fiscal deverá ser preenchida identificando o número do processo licitatório, descrição completa conforme a autorização de fornecimento, número da autorização de fornecimento ao qual está vinculada, bem como informar os dados de CPF, Endereço, Nome da Contratada, número da Agencia e Conta Bancária (em nome da pessoa jurídica) na qual será efetuado o depósito para o pagamento do objeto;

2.5 No caso de nota fiscal eletrônica (NF-e) o arquivo XML deverá ser encaminhado no e-mail: compras@pinheiropreto.sc.gov.br para fins de arquivamento e via impressa da nota para a secretaria;

2.6 O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal nº 8666/93;

2.7 A contratada deverá, com base no art. 71, da Lei Federal nº 8666/93, comprovar o recolhimento prévio das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluídas em Nota Fiscal ou Fatura correspondente aos serviços executados, quando do pagamento da referida nota, nos termos do art. 31, §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 8.212/91;

# CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO, PRAZO

3.1 – O presente contrato terá vigência com início a partir do dia ........ de ......... de 2016 e término no dia ...... de ... de 2016.

3.2 -  O prazo para execução dos serviços será de 2(dois) meses.

3.3- Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução de obra (recolhida sobre o valor do contrato e assinada pelo mesmo profissional que forneceu os acervos técnicos);

# CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

4.1 O CONTRATANTE fiscalizará a execução do contrato, sempre que julgar necessário.

§ 1° - A fiscalização exercida não reduz nem exclui a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

§ 2° - O CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das incidências observadas, podendo ainda fazer relatórios sobre o andamento do contrato, sendo permitido multas por infrações cometidas pela CONTRATADA.

4.2 Caberá a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, relativa à Segurança e Medicina do Trabalho, objetivando a prevenção de acidentes pessoais e/ou materiais, bem como a preservação da saúde de seus trabalhadores, inclusive em relação à mão de obra contratada de terceiros;

4.3 Caberá ainda a CONTRATADA treinar seus funcionários para a prática de prevenção de acidentes, fornecerem os equipamentos de proteção individual necessários, bem como tornar obrigatória e fiscalizar sua utilização;

4.4 A fiscalização e gestão do contrato ficará e encargo de servidor designado pela CONTRATANTE, que deverá fazer acompanhamento da execução do objeto, relatar e comunicar a contratada das irregularidades na execução.

4.5 A CONTRATANTE fiscalizará, por meio que julgar melhor, seja por fiscais ou prepostos que ela designar, devendo a CONTRATADA facilitar de modo amplo e completo, as ações dos fiscais permitindo-lhes livre acesso em todas as partes da obra, em locais onde se encontrarem depositados materiais e equipamentos destinados aos serviços referidos neste contrato, no Edital da Tomada de Preços nº ..../2016 e seus anexos;

4.6 A Fiscalização agirá e decidirá em nome do CONTRATANTE perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os trabalhos que estiverem em desacordo com o projeto, com as normas e especificações ou com a melhor técnica consagrada pelo uso, a seu critério exclusivo, por escrito, notificando a CONTRATADA e comunicando aos seus superiores;

4.7 A fiscalização ordenará a imediata retirada do local de empregado da CONTRATADA que dificultar a sua ação fiscalizadora;

4.8 A CONTRATADA obriga-se a retirar, até 48 (quarenta e oito) horas após receber a notificação, todo o material ou equipamento rejeitado pela fiscalização; desmanchar e refazer as suas expensas o serviço que não for aceito.

# CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA

5.1 A fiscalização do CONTRATANTE verificará se a obra está concluída de acordo com estabelecido nas especificações técnicas e, em caso positivo, proporá a sua aceitação provisória;

5.2 Após a entrega da última medição será dado prazo de 30 (trinta) dias para a observação do objeto contratado, ao final do qual a mesma será recebida definitivamente através do Setor Responsável;

5.3 Antes da assinatura do Termo de Recebimento, quer provisório quer definitivo, a CONTRATADA deverá atender todas as exigências da fiscalização do CONTRATANTE, relacionadas com qualquer defeito ou imperfeição verificadas, que deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;

5.4 A assinatura do Termo de Recebimento em definitivo não implica em eximir a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro.

# CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 – As despesas para a execução do objeto do presente contrato correrão à conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2016, e terão a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 20 - Assistência Ao Produtor Rural

Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO A AGRICULTURA

Despesa 228

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

# CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8666/93; na suspensão temporária da participação em Licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de 2 (dois) anos; e multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor contratado;

7.2 – As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/6/93 e suas alterações, quais sejam:

- Advertência por escrito, e em caso reincidência aplicação de multa:

- Multa de 5% do valor total do contrato ou estimado do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação;

- Multa de 10% em caso de rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no item II;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade de licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

7.3 Pelos Motivos que se seguem, a licitante vencedora também estará sujeita as penalidades tratadas nas Condições anteriores:

- Pela recusa injustificada de assinar o Contrato.

- Pelo atraso na entrega dos materiais, em relação ao prazo proposto e aceito pelo licitante.

- Pela demora no início dos serviços que for recusado, caracterizada se a providencia não ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

7.4 A CONTRATADA, depois de cientificada pelo CONTRATANTE da imposição de qualquer penalidade, poderá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias, por escrito, sua defesa, para decisão. O CONTRATANTE se reserva o direito de julgar, a seu inteiro juízo e critério, em igual prazo.

7.5 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

# CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 e 79 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

8.2 Em caso de rescisão contratual pelos motivos dispostos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA, perderá em favor do CONTRATANTE, a garantia a que se refere à Cláusula Décima Primeira deste contrato, sendo exigida ainda a complementação referente a multa de 10% (dez por cento), nos termos da Cláusula nona.

# CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – São obrigações da CONTRATADA:

a) responsabilizar-se pela sinalização de advertência e outras necessárias a execução dos serviços;

d) compor o seu quadro de funcionários com pessoal apto para o exercício das funções, devidamente uniformizados e com equipamentos de segurança, possuindo registro em carteira de trabalho;

e) apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado pelo Município, responsabilizando-se pela execução dos serviços;

f) arcar com as despesas administrativas, tributos, salário dos empregados, encargos sociais e outros;

g) facilitar todas as atividades de fiscalização pelo Município;

h) fornecer todas as informações e elementos necessários, sempre que o Município solicitar;

i) não sub-empreitar total ou parcial da obra sem a expressa anuência do município, por escrito.

j) responder pela solidez e segurança dos serviços executados no prazo previsto em lei;

k) manter no local da obra o engenheiro responsável pela execução da obra;

l) acompanhamento diário do engenheiro, sendo que semanalmente reunir-se-á com o engenheiro fiscal designado pelo Município para análise e acompanhamento do cumprimento dos serviços projetados;

m) confecção e preenchimento do boletim diário da obra, vistado pelo engenheiro responsável pela execução da mesma;

n) confecção e preenchimento do boletim de medição da obra vistado pelo engenheiro responsável da execução da mesma, pelo menos um a cada etapa prevista para o pagamento;

o) registro da obra junto ao INSS (abertura da matricula da obra);

p) outras obrigações mencionadas nos memoriais e projetos do processo licitatório;

q) Comprovar, quando do término da obra, o pagamento dos encargos sociais incidentes, mormente encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91;

r) Prestar caução de adimplemento do contrato, no valor equivalente à 5% do valor contratado, nas modalidades e critérios previstos no art. 56 da Lei 8.666/93. (ver se é igual ao que está no edital)

Parágrafo único. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

s) A licitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato quando constatados vícios, defeitos ou incorreções de execução ou de materiais empregados;

t) Sempre que necessário, a licitante vencedora deverá reforçar a sua equipe de técnicos na obra para permitir a execução dos serviços dentro dos prazos previstos, se ficarem constatada tal necessidade;

u) A licitante vencedora deverá executar rigorosamente o serviço, sendo vedada qualquer alteração ou acréscimo sem a autorização escrita emitida pelo Município;

v) A contratada deverá providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do município, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da execução da obra de forma discriminada, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos após emissão da Ordem de Serviço;

# CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

# 9. 1 – São responsabilidade do CONTRATANTE:

a) manter pessoa ou constituir uma Comissão Especial designada pelo Prefeito Municipal, visando a fiscalização dos serviços;

b) encaminhar a publicação resumida do instrumento de contrato e seus aditamentos, se ocorrerem, em mural e/ou jornal de circulação regional;

c) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos se ocorrerem.

# CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS

10.1 – Os recursos interpostos às decisões proferidas pela fiscalização somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V da Lei n° 8.666/93, se dirigidos diretamente ao Prefeito, e protocolado na Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos não dirigidos conforme determinação desta cláusula não serão conhecidos.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ENCARGOS

11.1 – As despesas dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais correrão por conta da CONTRATADA, ficando esta, ainda, responsável pelo correto cumprimento da legislação de segurança do trabalho.

# CLÁUSULAS DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA no ato da assinatura do presente contrato prestará garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, optando pela modalidade, nos termos do art. 56, § 1º, Incisos de I a III, e §§ 2º e 4º da Lei Federal n º 8666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de caução em dinheiro, o valor será restituído, mediante requerimento da contratada, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÃO FINAL E FORO

12.1 -  A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, as supressões e ou aumentos que se fizerem necessários, até o limite de 25 %.

12.2 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

1.- O presente contrato está vinculado ao Edital, de acordo com o Art. 55, inciso XI da Lei Federal nº 8666/93 e a proposta da contratada, obrigando-se a CONTRATADA em manter a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

2.- A obra deverá ser matriculada na Receita Federal (CEI), no prazo máximo de 10 dias após a assinatura deste contrato, com as emissões do Alvará de Construção e da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Execução, comprovantes de pagamento referente a ISSQN- FGTS-INSS do mês anterior, deverão ser apresentados para recebimento da segunda medição em diante;

E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC................ de 2016.

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)....................................................            2) ....................................

Nome:                                                            Nome:

CPF:                                                               CPF:

Cargo:                                                             Cargo:

ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

_______________________________________________________, CNPJ nº ____________________________, sediada na _________________________ DECLARA, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.

__________________, _____, de ___________________ de 2016.

_______________________________________________________

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

LICITAÇÃO 005/2016

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Pinheiro Preto/SC, modalidade Tomada de Preços, licitação n.º 005/2016, de que a empresa não sofreu e ou não teve qualquer condenação administrativa, cuja pena tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

____________, de ____ de ________________ de 2016.

_______________________________________________

PROPONENTE

CNPJ Nº

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS N 005/2016

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa...................................................................., CNPJ ..................................., esta enquadrada na categoria.....................................(Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2016.

____________________________________________________

Nome e número da identidade e do C.P.F. do representante legal

Cargo/Função na Licitante

# ANEXO IX

# DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

# À

# Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto - SC

Prezados Senhores,

(nome da empresa)….......................,endereço:.........  inscrita no CNPJ sob o nº …........................................, participante do processo nº...., TOMADA DE PREÇOS Nº.......,por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº________________, e do CPF nº …...................................., DECLARA, para todos os fins de direito, para efeito do cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº8.666/93, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

# Local e data

_________________________________________

(nome e assinatura do responsável legal)

# ANEXO X

TOMADA DE PREÇO 005/2016

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto - SC

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços 005/2016, instaurado pela Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto/SC, que:

• assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

• comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

• comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;

• temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, bem como a íntegra do Edital e Anexos da Tomada de Preços nº.../2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto/SC.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

__________,em __ de ______ de 2016.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente)